## Slide 1: 8086的寻址方式和 指令系统
第 3 章

## Slide 2: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 3: 学 习 目 的
通过对本章的学习，应该能够达到下列要求：
了解8086的寻址方式
掌握8086的指令系统

## Slide 4: 重点
8086寻址方式
数据传送类指令
算术运算指令
逻辑运算类指令
控制转移指令
难点
8086寻址方式
学 习 目 的

## Slide 5: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 6: 3-1 8086汇编语言及寻址方式
掌握8086基本指令的格式、功能及应用方法。
一、指令格式
必须有
可有(1或2)
可无

## Slide 7
1、操作码（指令助记符）
反映了指令的功能（或操作的性质），用英文缩写表示，如：
MOV 传送
CMP 比较
ADD 加法
OUT 输出
操作码 操作数1，操作数2 ；注释
源操作数src
目的操作数dest
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 8
2、操作数（学习指令系统应特别注意）
指令操作的对象（所要处理的数据或数据的位置信息）。
三种类型：立即数; 寄存器; 存储器（地址信息）
操作码 操作数1，操作数2 ；注释
源操作数src
目的操作数dest
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 9
二、寻址方式
1、立即寻址——操作数由指令给出 ，源操作数为“立即数”。
如： MOV AX, 3064H ；功能将立即数3064H送AX。
目的操作数
源操作数
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 10
注意：* 源操作数和目的操作数的字长要一致。 MOV AH, BX
* CS不能用MOV指令改变 MOV CS, AX
2、寄存器寻址 —— 操作数在指定的寄存器中
操作数存放在CPU的内部寄存器reg中：
  8位寄存器r8：AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
  16位寄存器r16：AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
  4个段寄存器seg： CS、 DS、 SS、 ES
例：MOV AX, BX；AX←BX
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 11
程序设计时，8086采用逻辑地址表示主存地址
  段地址在默认的或用段超越前缀指定的段寄存器中
  指令中只需给出操作数的偏移地址（有效地址EA）
8086设计了多种存储器寻址方式
  1)、直接寻址方式
  2)、寄存器间接寻址方式
  3)、寄存器相对寻址方式
  4)、基址变址寻址方式
  5)、相对基址变址寻址方式
3、存储器操作数的寻址方式
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 12
(1)直接寻址: 有效地址EA（操作数的偏移地址）由指令直接给出。
例： MOV AX, DS: [2000H] 或 MOV AX, [2000H]
物理地址PA = 16 (DS) + EA
EA=2000H, 假设DS=3000H, 那么PA=32000H
注意：* 隐含的段为数据段 DS
* 可使用段超越(加前缀)。 MOV AX, ES :[2000H]
低对低
高对高
AX
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 13
(2)寄存器间接寻址——EA只能在 BX、BP、SI、DI中
如： MOV AX，[BX]
若 DS=3000H，BX=2000H，则物理地址 PA=32000H
指令的功能为： AL （32000H）
AH （32001H）
规定： BX, SI, DI  隐含的段寄存器 DS
BP  隐含的段寄存器 SS
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 14
(2)寄存器间接寻址——EA只能在 BX、BP、SI、DI中
注意：
* 源操作数和目的操作数的字长一致
MOV DL, [BX] ; [BX]指示一个字节单元
MOV DX, [BX] ; [BX]指示一个字单元[BX]->DL， [BX+1]->DH
* 适于数组、字符串、表格的处理
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 15
（3）寄存器相对寻址
有效地址EA =
BX
BP
SI
DI
+
8位
16位
位移量
例： MOV AX, COUNT[SI] 或 MOV AX, [COUNT+SI]
假设DS=3000H，SI=2000H，COUNT=3000H
那么 PA = 35000H
指令功能：将35000H开始的两个单元内容送AX
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 16
（4）基址变址寻址
有效地址EA =
BX
BP
+
SI
DI
* 必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合
MOV AX, [BX][BP]
MOV AX, [SI][DI]
MOV AX, [BX+SI] ；AX←DS:[BX+SI]
MOV AX, [BX][SI]
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 17
（5）相对基址变址寻址
有效地址EA =
BX
BP
+
SI
DI
+
8位
16位
位移量
MOV AX, [BX+DI+56] ；AX←DS:[BX+DI+56]
MOV AX, 56[BX+DI]
MOV AX, 56[BX][DI]
3-1 8086汇编语言及寻址方式

## Slide 18: 3-1 8086汇编语言及寻址方式
4、固定寻址（隐含寻址）
指令中已经默认对微处理器中的某寄存器进行操作，不用在指令中指明使用的寄存器。
DAA
LOOP N1
Notes: DAA 调整AL寄存器
MOV AL, 43H MOV BL, 29H ADD AL, BL ;AL=6CH，其不是压缩型的BCD码，因为低四位'B'不是BCD码 DAA ;调整后，AL=72H，这是压缩型的BCD码，也有：43+29=72

## Slide 19: 3-1 8086汇编语言及寻址方式
5、I/O端口操作数的寻址方式
直接端口寻址：端口地址由指令直接提供，是8位立即数，访问端口号00~FFH，共256个端口。
例：IN AL, 63H
间接端口寻址：寻址的端口号由寄存器DX提供，访问端口号0000~FFFFH，共64K个端口。
例：MOV DX, 213H
IN AL, DX
Notes: DAA 调整AL寄存器
MOV AL, 43H MOV BL, 29H ADD AL, BL ;AL=6BH，其不是压缩型的BCD码，因为低四位'B'不是BCD码 DAA ;调整后，AL=72H，这是压缩型的BCD码，也有：43+29=72

## Slide 20
寻址方式 | 操作数地址(PA) | 指令格式举例
立即寻址 | 操作数由指令给出 | MOV DX, 100H ;DX←100H
寄存器寻址 | 操作数在寄存器中 | ADD AX, BX ; AX←AX+BX
直接寻址 | 操作数的有效地址由指令直接给出 | MOV AX, [2000H] ;AX←(2000H)(2001H)
寄存器间接寻址 | PA=DS×16+BX或SI或DI PA=SS ×16+BP | MOV AX, [BX] ; (AX)←((DS)×16+(BX))
寄存器 相对寻址 | PA=DS×16+BX或SI或DI+位移量 PA=SS×16+BP+位移量 | MOV AL, MESS[SI]; AL←(DS×16+SI+OFFSET MESS)
基址变址寻址 | PA=DS×16+BX+SI或DI PA=SS ×16+BP +SI或DI | MOV AX, [BX+DI] ;AX←(DS×16+BX+DI)
相对基址 变址寻址 | PA=DS×16+BX+SI或DI+位移量 PA=SS×16+BP +SI或DI+位移量 | MOV AX, BUFF(BX+DI); AX←(DS×16+BX+DI+OFFSET BUFF)
仅允许
BX、BP、SI、DI
及其组合
寻 址 方 式 小 结

## Slide 21
(1) 正确书写各种寻址方式的汇编格式
(2) 清楚各种寻址方式所指定的操作数或操作数地址在何处?
( 指令中 / 寄存器中 / 存储器单元中)
(3) 各种存储器寻址方式是如何形成操作数的物理地址的?
(段寄存器 / 基址、变址寄存器 / 偏移量的组合关系)
(4) 各种寻址方式限定使用的寄存器
学习寻址方式时要注意:
寻 址 方 式 小 结

## Slide 22: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 23
8086微处理器指令系统中有133条指令，根据指令的操作性质可分为六大类。
8086指令系统的分类
8086指令系统
1、传送类指令
2、运算类指令
3、逻辑类指令
4、转移类指令
5、串操作指令
6、控制类指令
注意：1. 指令的基本功能
2. 指令的执行对标志位的影响
3. 对寻址方式或寄存器使用的限制和隐含使用的情况
第 3 章 8086的寻址方式和指令系统

## Slide 24: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 25: 3-2 数据传送类指令
     通用数据传送指令
     地址传送指令
     标志寄存器传送指令

## Slide 26
一、通用数据传送指令
提供方便灵活的通用传送操作
有4种指令
MOV
XCHG
XLAT
PUSH
POP
3-2 数据传送类指令

## Slide 27
MOV DST, SRC ； DST  SRC
注意: * DST不能是CS、立即数
  * 不影响标志位
  * DST、SRC不能同时为段寄存器
  例： MOV DS, ES 
  * 立即数不能直接送段寄存器
  例： MOV DS, 2000H 
立即数
段寄存器
CS DS ES SS
AX BX CX DX
BP SP SI DI
存
储
器
1、传送指令：
3-2 数据传送类指令

## Slide 28
两个操作数的类型不一致
MOV CX, AL
无法确定是字节量还是字量操作
MOV [1004H], 05H
正确: MOV SI, 1004H
MOV AL, 05H
MOV [SI], AL
MOV指令并非任意传送！非法指令的主要现象：
3-2 数据传送类指令

## Slide 29
如： MOV [BX+SI], 54H ；非法指令，
修正：
MOV BYTE PTR [BX+SI], 54H ； BYTE PTR 说明是字节操作
MOV WORD PTR [BX+SI], 54H；WORD PTR 说明是字操作
当一个操作数的操作类型无法确定时，需要利用汇编语言的操作符显式指明。
3-2 数据传送类指令

## Slide 30
两个操作数都是存储器
MOV [2000H], [3000H]
段寄存器的操作有一些限制
MOV DS, 2000H 不允许立即数传送给段寄存器
MOV DS, ES 不允许段寄存器之间的直接数据传送
MOV CS, [SI] 不允许直接改变CS值
MOV指令并非任意传送!非法指令的主要现象：
3-2 数据传送类指令

## Slide 31
例：将AX、BX、SI寄存器清零， 将数FF11H送CX、DX寄存器。
法1: MOV AX，0000H
MOV BX，0
MOV SI， 0
MOV CX，0FF11H
MOV DX，0FF11H
送的数第一个为字母
时，要用0隔开。
法2: MOV AX，0
MOV BX，AX
MOV SI， AX
MOV CX，0FF11H
MOV DX，CX
3-2 数据传送类指令

## Slide 32
法1: MOV AX，2000H
MOV DS，AX
MOV SI，1000H
MOV BYTE PTR[SI]，50H
MOV BYTE PTR[SI+6]，51H
例：将字节50H、51H分别存入存储器21000H、21006H单元
法2: MOV AX，2000H
MOV DS，AX
MOV BL，50H
MOV BH，51H
MOV DS: [1000H]，BL
MOV DS: [1006H]，BH
3-2 数据传送类指令

## Slide 33
MOV SI，OFFSET BUF1
MOV DI，OFFSET BUF2
MOV AL，[SI]
MOV AH，[DI]
MOV [SI]，AH
MOV [DI]，AL
说明BUF1和BUF2为地址的偏移量
例：交换BUF1和BUF2两单元的内容。
3-2 数据传送类指令

## Slide 34
堆栈是一个“先进后出”的主存区域，位于堆栈段中；
SS——段地址
堆栈指针永远 栈顶
堆栈只有两种基本操作： 进栈 PUSH
出栈 POP
2、栈传送指令
3-2 数据传送类指令

## Slide 35
进栈指令： PUSH SRC
例： PUSH AX ； (SP-1)  AH
； ( SP-2)  AL, SP  SP -2
    出栈指令： POP DST
    例： POP BX ； BL (SP) ，BH  (SP+1)
； SP  SP + 2
3-2 数据传送类指令

## Slide 36
例： 假设 AX = 2107 H , 执行 PUSH AX
SP
低地址
高地址
SP
07H
21H
低地址
高地址
进栈方向
* *
* *
* *
* *
PUSH AX 执行前
PUSH AX 执行后
注意：高对高，低对低
3-2 数据传送类指令

## Slide 37
堆栈操作必须以字为单位。 PUSH AL 
字量数据从栈顶压入和弹出时，都是低地址字节送低字节，高地址字节送高字节。（高对高，低对低）
堆栈操作遵循先进后出原则。
不能用立即寻址方式。 PUSH 2600H 
不影响标志位。
出栈指令DST不能是CS 。 POP CS 
堆栈操作的特点
3-2 数据传送类指令

## Slide 38
堆栈段是程序中不可缺少的一个内存区，常用来：
  临时存放数据
  传递参数
  保存和恢复寄存器
3-2 数据传送类指令

## Slide 39
例： PUSH AX ；保护现场
    PUSH BX
    … ;此期间用到AX和BX寄存器
    …
    POP BX ；恢复现场
    POP AX
    RET
3-2 数据传送类指令

## Slide 40
3、交换指令： XCHG OPR1, OPR2 ;OPR1  OPR2
允许寄存器与寄存器之间交换数据
允许寄存器与存储器之间交换数据
注意:
* 不影响标志位
* 不允许在存储器与存储器之间交换数据
* 不允许使用段寄存器
例：XCHG BX, [BP+SI] XCHG AL, BH
XCHG [BX], [BP+SI]  XCHG BX, DS 
3-2 数据传送类指令

## Slide 41
4、 换码指令(将一个字节从一种代码换成另一种代码)
将BX指定的缓冲区中、AL指定的位移处的一个字节数据取出赋给AL。
XLAT ；AL←DS:[BX+AL]
换码指令执行前：
  * 造表
  * 表格首地址---->BX
  * 相对表格首地址的位移量----> AL
换码指令执行后：
  AL中的值已转换为内存表格中的某一值。
3-2 数据传送类指令

## Slide 42
例：试用XLAT指令求3的平方。
1：构造表
2：设置BX和AL的初始值
3：使用XLAT指令
DATA SEGMENT
PF DB 0，1，4，9，16，25，36，49，64，81
DATA ENDS
CODE SEGMENT
……
MOV BX,OFFSET PF 或 LEA BX,PF
MOV AL,03H
XLAT
……
RET
3-2 数据传送类指令
Notes: DB DW

## Slide 43
二、目标地址传送指令
3-2 数据传送类指令
1、有效地址送寄存器指令：
例： MOV SI, 0
LEA AX, [SI+2728H] ； AX  SI+2728H 有效地址，不是存储值
LEA BX, [BP+SI] ； BX  BP+SI

## Slide 44
二、目标地址传送指令
3-2 数据传送类指令
2、地址指针送寄存器和DS指令：
注意：取的是存储值
例： LDS DI, [SI+2728H] ； DI  ([SI+2728H] 和 [SI+2728H+1])
；DS([SI+ 2728H+2]和[SI+ 2728H+3]）
3、指针送寄存器和ES指令：
注意：取的是存储值
例：LES DI, [SI+2728H] ；即：4个相继字节  寄存器DI、ES

## Slide 45
例：
MOV BX, OFFSET TABLE ; BX=1000H
LEA BX, TABLE ; BX=1000H
MOV SI, 0
LEA BX, [SI+1000H] ;BX=1000H
LDS BX, [SI+1000H] ; BX=0040H
; DS=3000H
LES BX, [SI+1000H] ; BX=0040H
; ES=3000H
注意: * 不影响标志位
* 目的操作数不能是段寄存器
  * 源操作数必须为存储器寻址方式
DS
3-2 数据传送类指令

## Slide 46
三、标志寄存器传送指令
标志送AH指令： LAHF ； AH标志寄存器的低字节
AH送标志寄存器指令： SAHF ； PSW的低字节  AH
标志进栈指令： PUSHF ； PSW入栈
标志出栈指令： POPF ； PSW出栈
  * SAHF和 POPF影响标志位
  * LAHF和PUSHF不影响标志位。
传送类指令不影响标志位
（除了往PSW送数的指令）
3-2 数据传送类指令

## Slide 47: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 48: 3-3 算数运算指令
     加法指令
     减法指令
     乘法指令
     除法指令
     十进制调整指令

## Slide 49
一、加法指令
不带进位加法指令： ADD DST, SRC ； DST  SRC + DST
带进位加法指令： ADC DST, SRC ； DST  SRC + DST + CF
加1指令： INC OPR ； OPR  OPR + 1
二、减法指令
不带借位的减法指令： SUB DST, SRC ；DST  DST - SRC
带借位的减法指令： SBB DST, SRC ；DST  DST - SRC - CF
减1指令： DEC OPR ； OPR  OPR - 1
求补指令： NEG OPR ； OPR  0 - OPR
比较指令： CMP OPR1, OPR2 ；OPR1 - OPR2
3-3 算数运算指令
Notes: 如果必须处理非常大的、不能存放到双字数据长度（ADD可以使用的最大长度）中的整数，可以把值分割为多个双字数据元素，并且对每个元素执行独立的加法操作。

## Slide 50
例： 无符号双字加法和减法
MOV AX, 7856H ; AX＝7856H
MOV DX, 8234H ; DX＝8234H
ADD AX, 8998H ; AX＝01EEH，CF＝1
ADC DX, 1234H ; DX＝9469H，CF＝0
SUB AX, 4491H ; AX＝BD5DH，CF＝1
SBB DX, 8000H ; DX＝1468H，CF＝0
8234 7856H＋1234 8998H－8000 4491H ＝1468 BD5DH
8234 7856H＋1234 8998H－8000 4491H＝？
3-3 算数运算指令

## Slide 51
比较指令CMP（compare）
CMP AX, BX
CMP AL, 100
做减法运算：DST－SRC
CMP指令将目的操作数减去源操作数，但差值不回送目的操作数
比较指令通过减法运算影响状态标志，用于比较两个操作数的大小关系
3-3 算数运算指令

## Slide 52
增量和减量指令
INC SI ；SI←SI＋1
DEC BYTE PTR [SI] ；[SI]←[SI]－1
  INC指令和DEC指令是单操作数指令
  与加法和减法指令实现的加1和减1不同的是：INC和DEC不影响CF标志。
例： ADD AL, 1
INC AL
3-3 算数运算指令

## Slide 53
求补指令NEG（negtive）
NEG指令对操作数执行求补运算，即用零减去操作数，然后结果返回操作数。
求补运算也可以表达成：将操作数按位取反后加1。
NEG指令对标志的影响与用零作减法的SUB指令一样。
MOV AL, 64H
NEG AL ; AL＝0－64H＝9CH
; CF＝1 SF＝1
; ZF＝0 PF＝1
3-3 算数运算指令
Notes: 运算结果为正数时，SF的值为0，否则其值为1。
奇偶标志PF
CF进位标志

## Slide 54
例：将22000H和23000H开始的4个字节相加，和送存24000H开始的单元。（高 位对应高地址，低位对应低地址）
MOV AX，2000H ；置段地址
MOV DS，AX
MOV ES，AX
MOV SI，2000H ；置被加数首址
MOV DI，3000H ；置加数首址
MOV BX，4000H ；置和首址
MOV AX，[SI] ；取被加数低16位
ADD AX，ES:[DI] ；低16位部分和
MOV [BX]，AX ；存低16位部分和
MOV AX，[SI+2] ；高16位计算
ADC AX，ES:[DI+2]
MOV [BX+2]，AX
MOV AX，0 ；取高位进位
ADC AX，0
MOV [BX+4]，AX
3-3 算数运算指令

## Slide 55
三、 乘法指令
无符号数乘法指令：MUL SRC
；字节操作数 AX  AL  SRC
；字操作数 DX, AX  AX  SRC
带符号数乘法指令: IMUL SRC
；字节操作数、字操作数同上。
注意: * AL(AX)为隐含的乘数寄存器。
* AX(DX,AX)为隐含的乘积寄存器。
* SRC不能为立即数。
3-3 算数运算指令

## Slide 56
例：AX = 16A5H，BX = 0611H
(1) MUL BX ; DX, AX  AX BX
1 6 A 5 H
 0 6 1 1 H
1 6 A 5
1 6 A 5
3-3 算数运算指令
0 0 8 9 5 E F 5 H
+ 8 7 D E

## Slide 57
四、除法指令
无符号数除法指令： DIV SRC
带符号数除法指令： IDIV SRC
执行操作： 字节操作 AL  AX / SRC 的商
AH  AX / SRC 的余数
字操作 AX  DX, AX / SRC的商
DX  DX, AX / SRC的余数
注意: *除数必须为被除数的一半字长。
*做无符号数除法，扩展很简单，清零。而做带符号数除法，则需用扩展指令CBW或CWD。
*SRC不能为立即数。
*对所有条件标志位均无意义。
3-3 算数运算指令

## Slide 58
符号扩展指令：
CBW ；AL  AX
执行操作： 若AL的最高有效位为0，则AH= 00H
若AL的最高有效位为1，则AH= FFH
CWD ；AX  DX, AX
执行操作：若AX的最高有效位为0，则DX= 0000H
若AX的最高有效位为1，则DX= FFFFH
例：AX=BA45H
CBW ; AX=0045H
CWD ; DX=FFFFH , AX=BA45H
3-3 算数运算指令

## Slide 59
五、十进制调整指令
压缩的BCD码：用4位二进制数表示1位十进制数
  例：59 ＝(0101 1001)BCD
  非压缩的BCD码：用8位二进制数表示1位十进制数。（即低4位二进制数表示1位十进制数，高4位二进制数为0）
      例：59 ＝(0000 0101 0000 1001)BCD
压缩BCD码加法的调整指令：DAA
压缩BCD码减法的调整指令：DAS
非压缩BCD码加、减、乘、除法调整指令
  AAA AAS AAM AAD
3-3 算数运算指令

## Slide 60
五、十进制调整指令
压缩BCD码加法的调整指令：DAA
如果AL的低4位大于9或AF=1，则AL的内容加06H，并将AF置1；然后如果AL的高4位大于9或CF=1，则AL的内容加60H，且将CF置1
压缩BCD码减法的调整指令：DAS
非压缩BCD码加、减、乘、除法调整指令
  AAA AAS AAM AAD
3-3 算数运算指令

## Slide 61
注意:
* 隐含的操作寄存器为AL
* 紧接在加减指令之后使用
* 影响状态标志位（对OF无意义）
(1) MOV AL, 34H ;AL=34H
ADD AL, 89H ;AL=34H+89H=BDH
DAA ; AL=BDH+60H+06H=23H AF=CF=1
(2) MOV AL, 34H ;AL=34H
SUB AL, 89H ;AL=34H-89H=ABH
DAS ;AL=ABH-60H-06H=45H AF=CF=1
3-3 算数运算指令

## Slide 62: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 63: 3-4 逻辑运算指令
 逻辑运算指令
 循环移位指令

## Slide 64
逻辑非指令：NOT OPR ；OPR  OPR取反
逻辑与指令：AND DST, SRC ； DST  DST  SRC
逻辑或指令：OR DST, SRC ； DST  DST  SRC
异或指令： XOR DST, SRC ；DST  DST  SRC
测试指令： TEST OPR1, OPR2；OPR1  OPR2
（测试是否为空） TEST AX, AX
注意: * AND、OR、XOR、TEST对标志位产生下列影响
CF OF SF ZF PF AF
0 0 . . . 无定义
* NOT 不影响标志位。
3-4 逻辑运算指令
一、逻辑运算指令

## Slide 65
AND BL,11110110B ;BL中D0和D3清0，其余位不变
OR BL,00001001B ;BL中D0和D3置1，其余位不变
XOR BL,00001001B ;BL中D0和D3求反，其余位不变
AND指令可用于某些位的清位（同0相与），不影响其他位
OR指令可用于某些位的置位 （同1相或），不影响其他位
XOR指令可用于某些位的求反（同1相异或），不影响其他位
例：
3-4 逻辑运算指令

## Slide 66
二、循环移位指令
3-4 逻辑运算指令

## Slide 67
循环左移 ROL OPR, CNT
mov al, 40h ; AL = 01000000b
rol al, 1 ; AL = 10000000b, CF = 0
rol al, 1 ; AL = 00000001b, CF = 1
rol al, 1 ; AL = 00000010b, CF = 0
带进位循环左移 RCL OPR, CNT
clc ; CF = 0
mov bl, 88h ; CF, BL = 0 10001000b
rcl bl, 1 ; CF, BL = 1 00010000b
rcl b1, 1 ; CF, BL = 0 00100001b
3-4 逻辑运算指令
二、循环移位指令

## Slide 68
三、移位指令
CF 0
逻辑左移 SHL OPR, CNT
逻辑右移 SHR OPR, CNT
算术左移 SAL OPR, CNT（同逻辑左移）
算术右移 SAR OPR, CNT (最高位填充符号位。正数填充0，负数填充1)
0 CF
CF
3-4 逻辑运算指令

## Slide 69
注意:
* OPR可用立即数以外的任何寻址方式
* CNT=1，SHL OPR, 1
CNT>1，MOV CL, CNT
SHL OPR, CL ; 以SHL为例
* 状态标志位：
CF = 移入的数值
移位指令： SF、ZF、PF 根据移位结果设置， AF无定义
循环移位指令： 不影响 SF、ZF、PF、AF
3-4 逻辑运算指令

## Slide 70
例： 将DX中的非压缩BCD码合并为压缩BCD，存DL。
（如：DX=0507H，结果DL=57H)
MOV CL, 4
SHL DH, CL ；低4位移到高4位 DH=50H
ADD DL, DH ；合并到DL=57H
例：AX= 0012H，BX= 0034H，把它们装配成AX= 1234H
MOV CL, 8
ROL AX, CL ; AX=1200H
ADD AX, BX
3-4 逻辑运算指令

## Slide 71
XOR AH, AH ；实现AH＝0，同时使CF＝0
ALAX
SHL AX, 1 ；AX←2×AX
MOV BX, AX ；BX←AX＝2×AX
SHL AX, 1 ；AX←4×AX
SHL AX, 1 ；AX←8×AX
ADD AX, BX ；AX←8×AX＋2×AX＝10×AX
例： 将AL寄存器中的无符号数乘以10
逻辑左移一位相当于无符号数乘以2
逻辑右移一位相当于无符号数除以2
3-4 逻辑运算指令

## Slide 72: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 73: 3-5 串（数据块）处理指令
 串传送指令
 存入串指令
 从串取指令
 串比较指令
 串扫描指令

## Slide 74
配合使用的前缀有：
REP 重复
REPE/REPZ 相等/为零则重复
REPNE/REPNZ 不相等/不为零则重复
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 75
一、 串传送指令MOVS
  MOVSB （字节）
  MOVSW （字）
  执行操作：(1) [DI] ← [SI]
(2) 字节操作：SI←SI±1, DI←DI±1
字操作： SI←SI±2, DI←DI±2
方向标志： DF=0时用 +，DF=1时用 - 。
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 76
如：REP MOVSB ;将数据段中的整串数据传送到附加段中。
源串（数据段）→ 目的串（附加段）
注意： 执行REP MOVS之前，应先做好：
    （1）源串首地址（末地址）→ SI
    （2）目的串首地址（末地址）→ DI
    （3）串长度 → CX
    （4）建立方向标志（CLD使DF=0，STD使DF=1）
源串必须在数据段DS中，目的串必须在附加段ES中。
不影响条件标志位
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 77
例：将DS段2000H开始的数据串（100个字节）传送到ES段3000H开始的单元。
MOV SI, 2000H
      MOV DI, 3000H
      MOV CX, 100
      CLD ；增址传送
      MOVSB
      MOVSB
      . 100 条= REP MOVSB
      MOVSB
      MOVSB
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 78
  STOSB ； [DI]←AL, DI←DI±1
  STOSW ； [DI+1]、 [DI] ←AX, DI←DI±2
* 目的串必须在附加段中，
* 不影响条件标志位
二、存入串指令 STOS
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 79
二、存入串指令 STOS
例：把附加段中2000H开始的100个字节缓冲区清零。
        MOV DI, 2000H
        MOV AL, 0
        MOV CX, 100 ； MOV CX, 50
        CLD
        REP STOSB ； REP STOSW
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 80
  LODSB ；AL←[SI], SI←SI±1
  LODSW ； AX←[SI]、 [SI+1], SI←SI±2
三、从串取指令LODS
注意:
* LODS指令一般不与REP联用
* 不影响状态标志位
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 81
四、串比较指令CMPS
CMPSB （字节）/ CMPSW （字）
执行操作： (1) [SI] - [DI]
根据比较结果设置条件标志位：相等 ZF=1
不等 ZF=0
(2) 字节操作：SI←SI±1, DI←DI±1
字操作： SI←SI±2, DI←DI±2
由DF确定“+”或“-”。
(3)可配合使用的前缀: REPZ （REPNZ）
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 82
SCASB （字节）/ SCASW （字）
执行操作： 字节操作：AL - [DI], DI←DI±1
字操作： AX - [DI][DI+1], DI←DI±2
五、串扫描指令SCAS
可配合使用的前缀: REPZ （REPNZ）
执行操作： (1) 如CX=0或ZF=0 (ZF=1)则退出，否则转(2)
(2) CX←CX-1
(3) 执行CMPS / SCAS
(4) 重复(1) ~ (3)
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 83
例： 从一个字符串中查找一个指定的字符。
MESS DB ‘COMPUTER’
    LEA DI, [MESS]
    MOV AL, ‘T’
    MOV CX, 8
    CLD
    REPNE SCASB
指令执行前
指令执行后
DI： 相匹配字符的下一个地址
CX：剩下还未比较的字符个数
3-5 串（数据块）处理指令

## Slide 84: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 85: 3-6 控制转移指令
 无条件转移指令
 条件转移指令
 循环指令
 子程序调用和返回指令
 中断指令

## Slide 86
例： …
      ...
      JMP HELLO
      …
      …
  HELLO: MOV AL, 3
二、条件转移指令
一、无条件转移指令 JMP OPR
1、根据单个条件标志的设置情况转移：
3-6 控制转移指令

## Slide 87
格式 测试条件
JZ(JE) OPR ZF=1
JNZ(JNE) OPR ZF=0
JS OPR SF=1
JNS OPR SF=0
JO OPR OF=1 溢出
JNO OPR OF=0
JP OPR PF=1 位字节1的个数为偶数
JNP OPR PF=0
JC OPR CF=1
JNC OPR CF=0
3-6 控制转移指令

## Slide 88
2、比较两个无符号数，并根据比较结果转移：
格式 测试条件
低于 JB(JNAE,JC) OPR CF=1
高于等于 JNB(JAE,JNC) OPR CF=0
低于等于 JBE(JNA) OPR CF∨ZF=1
高于 JNBE(JA) OPR CF∨ZF=0
3-6 控制转移指令

## Slide 89
3、比较两个带符号数，并根据比较结果转移：
格式 测试条件
小于< JL(JNGE) OPR SFOF=1
大于等于≥ JNL(JGE) OPR SFOF=0
小于等于≤ JLE(JNG) OPR (SFOF)∨ZF=1
大于> JNLE(JG) OPR (SFOF)∨ZF=0
4、测试CX的值为0则转移：
格式 测试条件
JCXZ OPR CX=0
3-6 控制转移指令

## Slide 90
注意：条件转移指令共同的特点是：
满足条件时，转移。
否则，顺序执行。
满足条件吗？
转移
满足
不满足
顺序执行
3-6 控制转移指令

## Slide 91
例： 求两无符号数中较大值，存wmax。
cmp ax, bx ；比较AX和BX
jae next ；若AX≥BX，转移next
xchg ax, bx ；若AX＜BX，交换
next: mov wmax, ax
如果AX和BX存放的是有符号数，
则条件转移指令应采用JGE指令
3-6 控制转移指令

## Slide 92
三、循环指令
  LOOP
  LOOPZ / LOOPE
  LOOPNZ / LOOPNE
  执行步骤： (1) CX←CX -1
(2) 检查是否满足测试条件，如满足则
IP←IP+8位位移量，实行循环；
不满足则IP不变，退出循环。
注意：* CX中存放循环次数
* 只能使用段内直接寻址的8位位移量（-128~127）
3-6 控制转移指令

## Slide 93
例： 数据块传送
MOV CX, 400 ；设置循环次数400
MOV SI, OFFSET sbuf ；SI指向数据段源缓冲区开始
MOV DI, OFFSET dbuf ；DI指向附加段目的缓冲区开始
AG:
MOV AL, [SI] ；循环主体（实现数据传送）
MOV ES:[DI], AL ；每次传送一个字节
INC SI ；SI和DI指向下一个单元
INC DI
LOOP AG ；循环次数CX减1，不为0继续循环
……….
3-6 控制转移指令

## Slide 94
六、中断指令： INT n
从中断返回指令： IRET
注意： * n= (0 ~ 255) 是中断类型号。
* INT(INTO)指令执行完，把IF和TF置0，但不影响其它标志位。
* IRET指令执行完，标志位由堆栈中取出的值确定。
五、RET返回指令 RET
四、调用指令
调用指令： CALL DST
3-6 控制转移指令

## Slide 95: 第 3 章 8086的寻址方式和指令系统
3-1 8086汇编语言及寻址方式
3-2 数据传送类指令
3-3 算术运算指令
3-4 逻辑运算指令
3-5 串（数据块）处理指令
3-6 控制转移指令
3-7 处理机控制指令

## Slide 96: 3-7 处理机控制指令
标志处理指令：
  CLC CF←0
  STC CF←1
  CLD DF←0
  STD DF←1
  CLI IF←0
  STI IF←1
  注意: * 只影响本指令指定的标志
  其它指令：
  NOP 无操作 (机器码占一个字节)
HLT 暂停机 (等待一次外中断，之后继续执行程序)