## Slide 1: 第 6 章 中断技术

## Slide 2: 第 6 章 中断技术
6.1 中断的基本概念
6.2 微机中断系统
6.3 可编程中断控制器8259A
6.4 8259A的应用举例

## Slide 3: 学 习 目 的
通过对本章的学习，应该能够达到下列要求：
中断的概念及中断的用途
中断类型及中断向量
中断处理过程
8259A控制器编程结构
8259A控制器的应用

## Slide 4: 重 点
中断的概念
中断处理过程
硬件中断与软件中断的比较
CPU响应可屏蔽中断的条件
8259A芯片的结构和命令
8259A芯片应用编程
学 习 目 的

## Slide 5: 6.1 中断的概念
6.1.1 为什么要用中断？
中断：CPU在正常运行程序时，由内部/外部随机事件或由程序预先安排的事件，引起CPU暂时中断正在运行的程序，而转到为事件服务的程序中，服务完毕，在返回原程序继续执行，就称为一个中断过程。
中断的实质就是程序的转移。
中断源的中断申请是触发或引起这种程序转移的原因。

## Slide 6: 6.1 中断的概念
主程序
IRET
中断服务程序
断点
中断请求
中断请求可以来自处理器外部的中断源，也可以由处理器执行指令引起：
例如，执行INT n指令。

## Slide 7: 6.1.2 中断源与中断识别
1.中断源：（1）数据输入/输出设备请求中断
（2）定时时间到申请中断
（3）满足规定条件申请中断
（4）电源掉电
（5）故障报警申请中断 （6）程序调试设置中断
2.中断识别:
  目的：形成该中断服务程序的入口地址。
6.1 中断的概念

## Slide 8: 6.1.3 中断向量与中断向量表
中断类型码 ：8086中断源共分256级中断，每个中断源对应一个0~255编号，称为中断类型码或中断向量号。
中断向量:中断服务程序的入口地址(CS，IP)
中断向量表:将所有中断向量集中放在一起。
中断向量表:放在内存地址0单元开始的单元: 0000H~ 03FFH。
中断向量指针:
  中断类型号*4=中断向量最低字节指针
6.1 中断的概念

## Slide 9: 6.1.4 中断类型号与中断向量指针
  共256个类型号
  一个中断源对应一个类型号
  8086中断向量由四个字节组成：
    2个高地址字节：存放中断服务程序的代码段的段基址；
    2个低地址字节：存放中断服务程序的偏移地址。
6.1 中断的概念

## Slide 10: 中断向量表
6.1 中断的概念
8086系统的中断类型号是固定不变的，而中断类型号对应的中断向量是可以改变的，即一个中断号所对应的中断服务不是唯一的。

## Slide 11
例：中断类型号为20H：
中断向量放在0000：0080H开始的4个单元中。
中断向量指针=20H * 4 = 80H
20H号中断服务程序的入口地址:4030H:2010H
0000：0082
0000：0080
10
20
30
40
CS=4030H
IP=2010H
0000：0081
0000：0083
6.1 中断的概念

## Slide 12: 6.1.5 中断识别及优先级确定
中断识别方法
  软件查询识别
  中断向量识别（8086采用）
确定中断优先级方法
  软件查询
  硬件排队电路
6.1 中断的概念

## Slide 13
软件查询中断方式与硬件优先权排队电路
1．软件查询优先权
6.2 微机中断系统

## Slide 14
IN AL，20H ；读中断触发器状态
TEST AL，80H ；有电源故障？
JZ B1 ；没有，继续查询
JMP PWF ；D7=1，转电源故障处理
B1： TEST AL，40H ；有磁盘服务申请？
JZ B2 ；没有，继续查询
JMP DISS ；D6=1，转磁盘服务
B2： TEST AL，20H ；有磁盘服务申请？
JZ B3 ；没有，继续查询
JMP MT ；D5=1，转磁带服务
B3： ……
6.2 微机中断系统
例 软件查询中断程序

## Slide 15
软件查询优先权优点：
（1）询问次序就是优先权次序；
（2）完成中断源识别；
（3）省硬件，不需要优先权排队电路。
6.2 微机中断系统

## Slide 16
2、优先级硬件排队电路
8到3
优先权
编码
中断0
中断1
……
中断7
…
优先权
寄存器
CPU数据总线
比较器
A>B
A2
A1
A0
B2
B1
B0
优先权失效
去CPU的INTR
…
6.2 微机中断系统

## Slide 17: 6.1.6 中断嵌套
6.2 微机中断系统

## Slide 18: 6.2.1 中断系统组成
1.与中断有关的触发器：
中断请求触发器，中断屏蔽触发器，CPU内部的中断允许触发器。
6.2 微机中断系统

## Slide 19
2. 微机中断系统的功能
（1）中断响应
（2）断点保护和中断处理
（3）中断优先权排队
（4）中断嵌套
6.2 微机中断系统

## Slide 20
3. CPU响应外部可屏蔽中断的条件
（1）有中断源发出的中断请求信号
（2）开放总中断 ：IF=1
（3）在现行指令结束后响应中断
6.2 微机中断系统

## Slide 21: 6.2.2 8086的中断系统
8086的中断系统采用中断向量机制
能够处理256个中断
用中断向量号0 ~ 255区别
可屏蔽中断还需要借助专用中断控制器Intel 8259A实现优先权管理
6.2 微机中断系统

## Slide 22: 6.2.3 8086的中断方式
中断的分类:
软件中断:与硬件无关，不执行中断响应周期，内部中断不可屏蔽，优先级高于外部中断。根据情况又分为被动（溢出 中断、除零中断等）和主动（INT指令）。
硬件中断:外部中断
  非屏蔽中断（NMI）。由NMI引脚产生的中断。它不受IF的控制。
  可屏蔽中断（INTR）。由INTR引脚产生的中断。它受IF的控制。
6.2 微机中断系统

## Slide 23: 中断的分类
非屏蔽中断源
中断逻辑
INTO
指令
单步
中断
除法
错误
INT N
指令
CPU
INTR
NMI
可屏蔽中断源
8259A
中断
控制器
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
外
设
中
断
源
INTA
断点中断
6.2 微机中断系统

## Slide 24
硬件中断－外部中断
硬件中断是外设提出中断请求引起的程序中断;
利用外部中断，8086系统可以实时响应外部设备的数据传送请求，能够及时处理外部紧急事件;
外部中断的产生是随机的;
8086/8088CPU有两条引脚
  非屛蔽中断：由正跳变NMI引入，不受中断标志位IF的控制。
  可屛蔽中断：由高电平有效INTR引入，可屏蔽中断是由用户定义的外部硬件中断，受中断标志位IF的控制。
6.2 微机中断系统

## Slide 25
NMI非屏蔽中断
  发出的中断由NMI引入，CPU立即响应
  优先级在硬件中断中是最高的
  处理重大事故
  非屏蔽中断类型号为：02H
可屏蔽中断
  由外设发出的中断由INTR引入
  当IF=1时，CPU将响应这一中断请求
  IF的清除与设置，可由指令完成
6.2 微机中断系统

## Slide 26
软件中断－内部中断
内部中断又称软件中断。是由CPU内部事件引起的中断 。包括除法出错中断0、单步中断1、断点中断3、溢出中断4这四个由内部硬件设置或自动引发的中断和指令设置的中断。
利用内部中断，微处理器为用户提供了发现、调试并解决程序执行时异常情况的有效途径。
6.2 微机中断系统

## Slide 27
硬件中断与软件中断的比较：
软件中断是确定或者随机的，硬件中断是随机的
硬件中断需要执行总线周期，中断类型码由中断控制器提供；软件中断类型码自动形成，不需要执行总线周期
软件中断的一号中断受标志寄存器中另外一个标志既TF的影响，只有TF为1时，才能执行单步中断。
6.2 微机中断系统

## Slide 28
各种中断源的优先权：
软件中断
  除法错中断
  指令中断
  溢出中断
非屏蔽中断
可屏蔽中断
单步中断
高
低
6.2 微机中断系统

## Slide 29
6.2.4 中断处理过程
1．中断申请
2．中断响应
3. 中断服务程序
4. 中断返回
6.2 微机中断系统

## Slide 30
1. 中断申请
当外部设备要求CPU为它服务时，都要发送一个“中断请求”信号给CPU进行中断申请，CPU在执行完每条指令后去检查“中断请求”输入线，看是否有外部发来的“中断请求”。CPU对外部的中断申请有权决定是否予以相应。
6.2 微机中断系统

## Slide 31
2. 中断响应
CPU收到中断请求后，如果中断开放，且没有其他设备申请DMA传送，则CPU在当前指令结束时响应中断。CPU响应中断前，进行断点及标志保存，即将当前正在执行的程序的段地址（CS）、偏移地址（IP）和标志（PSW）压入堆栈。然后通过在响应周期中读取的中断类型号，找到中断源的中断服务程序入口地址，分别将它们装入CS和IP寄存器中，然后进入中断服务程序并开始执行。
6.2 微机中断系统

## Slide 32
2. 中断响应
软中断：类型码为0、1、3、4的专用软中断已经指定了类型码，而通过执行中断指令INT n实现的软中断，类型码有指令给出的立即数n，CPU在取指时就获得了中断类型码。
6.2 微机中断系统

## Slide 34
NMI中断：类型码为2，作为8086保留中断，有固定的中断类型码，当中断发生时，CPU自动形成中断类型码。
INTR中断：可屏蔽中断INTR是专门提供给外设使用的中断源，由用户开发，对应的中断类型码也由用户确定。该类中断类型码CPU必须通过总线从外设获取，因此CPU必须执行总线周期。
6.2 微机中断系统

## Slide 35
在第一个中断响应周期，CPU送出中断响应信号，数据线浮空。
在第二个中断响应周期；被响应的外设数据线送一个字节的中断类型码，CPU采样数据线得到中断类型码。
6.2 微机中断系统
中断响应周期

## Slide 36
3. 中断服务程序
中断服务程序的功能与中断源的期望一致。中断服务程序在开头会将可能使用的寄存器中的内容一一进栈，这叫保护现场。中断处理完毕后，要把已入栈的寄存器内容弹出，还给各相应寄存器，这叫恢复现场。
如果要在中断服务处理程序执行当中响应更高优先级的中断请求，就要在保护现场后或恢复现场后写一条开中断指令。
6.2 微机中断系统

## Slide 37
4. 中断返回
中断服务程序结束，执行“中断返回”，就会自动将保存在堆栈中的标志及被中断的程序断点弹出（依次弹出6个字节为IP、CS和PSW），并装入程序段地址（CS）寄存器和偏移地址（IP）寄存器，这叫恢复程序断点，使程序又回到中断前的地址继续执行。
6.2 微机中断系统

## Slide 38
总结：CPU中断处理步骤
关中断；（提前保存PSW）
断点保护 ；
形成中断入口地址 ；
CPU开放中断
中断服务程序
CPU关中断
恢复现场
中断返回
6.2 微机中断系统

## Slide 39
6.2.6 中断向量表的装入与修改
例 假设中断服务程序入口符号地址为INT-SEV，N为中断类型码，用MOV指令，中断向量的装入参考程序。
中断向量指针：20H4=0010 000000=80H
20H4+2=82H
中断服务程序框架：
INT-SEV PROC NEAR
…….
IRET
INT-SEV ENDP
6.2 微机中断系统

## Slide 40: 中断向量的装入
CLI
PUSH DS
XOR AX，AX
MOV DS，AX
MOV BX，N*4
MOV AX，OFFSET INT-SEV ；取中断服务程序的偏移地址
MOV WORD PTR [BX]，AX
MOV AX，SEG INT-SEV ；取中断服务程序的段地址
MOV WORD PTR [BX+2]， AX
POP DS
STI
6.2 微机中断系统

## Slide 41
中断向量的修改
1)用直接装入的方法：适用于单板机
2)用DOS系统功能调用：用于PC机
  取原中断向量：INT 21H/35H
中断向量=ES：BX
类型号=AL
  装入中断向量：INT 21H/25H
中断向量=DS：DX
类型号=AL
6.2 微机中断系统

## Slide 42
6.2 微机中断系统

## Slide 43
6.2 微机中断系统

## Slide 44
例 用INT 21H/25H功能号设置新中断向量：
MOV AH，35H ；取原中断向量
MOV AL，nH
INT 21H
MOV OLD_SEG，ES ；保存原中断向量
MOV OLD_OFF，BX ；
.
.
MOV AH，25H ；设置新中断向量
MOV AL，nH
MOV DX，SEG_INTR
MOV DS，DX ；DS指向新中断程序段址
MOV DX，OFFSET_INTR ；DX指向新中断程序偏移地址
INT 21H
6.2 微机中断系统

## Slide 45
MOV AH，25H ；恢复原中断向量
MOV AL，nH
MOV DX，OLD_SEG
MOV DS，DX
MOV DX，OLD_OFF
INT 21H
6.2 微机中断系统

## Slide 46: 6.3 中断控制器8259A
8259A的功能：
  中断优先权管理
  接受中断请求
  提供中断类型号
  具有屏蔽与开放中断的功能
8259A的特点:
  单片8259可处理8级中断
  级联时：最多可用9片处理64级中断
8259A的片内寻址
  A0=1、0，两个端口地址
6.3.1 8259A概述

## Slide 47: 6.3.2 8259A的引脚
数据线
中断请求输入线
可屏蔽中断请求
中断响应
级联时提供ID码
级连时主从控制
SP/EN=1,主片
SP/EN=0，从片
读写控制
地址线
6.3 中断控制器8259A

## Slide 48: 6.3 中断控制器8259A
① D0~D7：双向数据总线。CPU用来传送命令，接收状态和读取中断向量。
② CAS0~CAS2：级联总线，双向。主控8259A与从控8259A的连接线。主控时该总线为输出，从控时则为输入。
③ IR0~IR7：外设中断请求线，输入。从外设送来的中断请求由这些引脚输入到8259A。在边沿触发方式中IR输入应有由低到高的上升沿，此后保持为高，直到被响应。在电平触发方式中，IR输入应保持高电平直到被响应为止。
④ INT：中断申请线，输出。8259A中断申请。当8259A收到从外设经IR脚送来的中断请求时，由它输出高电平，对CPU提出中断申请。该引脚连接CPU的INTR引脚。

## Slide 49: 6.3 中断控制器8259A
⑤ SP/EN：主从定义/缓冲器方向引脚，是一个双功能引脚。在非缓冲方式中用作输入线，指定8259A为主控制器（=1）或是从控制器（=0）。在缓冲方式中用作输出线，控制缓冲器的接收/发送。
⑥ INTA：中断响应引脚，输入。接收CPU发送来的2个中断响应脉冲，第一个用来通知8259A，其中断请求已被响应；第二个作为读操作信号，读取8259A所提供的中断类型号。
⑦ CS：片选信号，输入，低电平有效。

## Slide 50: 6.3 中断控制器8259A
⑧ WR：写信号，输入，低电平有效。
⑨ RD：读信号，输入，低电平有效。
⑩ A0：地址线，输入。该引脚与片选、读/写信号联合使用，作为对8259A内部端口寻址。
Vcc和GND：8259A的+5V电源和地线。

## Slide 51: 6.3.3 8259A的编程
初始化编程
  8259A开始工作前，必须进行初始化编程
  给8259A写入初始化命令字ICW
中断操作编程
  在8259A工作期间
  可以写入操作命令字OCW将选定的操作传送给8259A，使之按新的要求工作
  还可以读取8259A的信息，以便了解他的工作状态
6.3 中断控制器8259A

## Slide 52: 6.3 中断控制器8259A
8259A的芯片内部结构
图 编程结构图

## Slide 53: 6.3 中断控制器8259A
中断请求寄存器IRR
  保留8条中断请求线IR7~IR0的中断请求状态。
  Di位为1表示IRi引脚有中断请求；为0表示无请求
中断服务寄存器ISR
  保存正在被8259A服务着的中断状态
  Di位为1表示IRi中断正在服务中；为0表示没有被服务

## Slide 54: 6.3 中断控制器8259A
中断屏蔽寄存器IMR
  对应位为1表示此中断已加屏蔽，为0表示此中断未加屏蔽，可通过进入中断优先级裁决器PR作裁决。
优先权分析器PR
  对新进入的中断请求和ISR中当前正在处理的中断比较，从而决定哪一个优先级更高，是否使8259A的输出端INT为1。

## Slide 55: 6.3 中断控制器8259A
8259A的编程结构
ICW1~ICW4这4个寄存器为一组，用来放初始化命令字。
OCW1~OCW3这3个寄存器为一组，用来容纳操作命令字。
编程结构图的上半部分是8259A的处理部件。有IRR ，PR和ISR组成。其功能是接受和处理从引脚IR7~IR0进入的中断。

## Slide 56: 6.3 中断控制器8259A
8259A寄存器及I/O端口的识别
表 8259A读写操作及地址
CS
RD
WR
A0
功能
8259A端口
PC/XT机端口
0
0
1
0
读IRR，ISR
偶地址
20H
0
0
1
1
读IMR
奇地址
21H
0
1
0
0
写ICW1，OCW2，OCW3
偶地址
20H
0
1
0
1
写ICW2，ICW3，ICW4，OCW1
奇地址
21H
0
1
1
×
无操作
1
×
×
×
无操作

## Slide 57: 6.3 中断控制器8259A
端口地址的确定
假设：8259A的端口地址为: 20H，21H，某8位CPU和8259A的地址线如何连接?
地址
译码
CPU
D7~D0
A7~A1
D7~D0
A0
A0
INTAINTR
INTAINT
8259
IR0
IR7
CS
A7~A0:
0010 0000 20H
0010 0001 21H

## Slide 58: 6.3 中断控制器8259A
8259A应用于8086系统，在中断响应周期向CPU输出的内容
第一个中断响应周期：AD15-AD0浮空；8259不向CPU输出。
第二个中断响应周期：8259A向CPU送一个字节的中断向量类型。
T7~T3由8259初始化编程（ICW2）确定
低三位由8259根据中断请求输入IR0~IR7自动插入
低三位000～111分别代表：IR0~IR7
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
T7 | T6 | T5 | T4 | T3 |  |  | 

## Slide 59: 6.3 中断控制器8259A
例 8259A初始化时，ICW2的值是78H。CPU在为中断源IR3服务时要查询中断向量，查询的起始地址是（ ）
A、01E0H B、01E4H
C、01E8H D、01ECH

## Slide 60: 6.3 中断控制器8259A
问题：
一片8259A可以管理多少级中断？
8259A片内端口地址有几个？
中断屏蔽寄存器IMR的作用是什么？
中断请求寄存器IRR的作用是什么？
中断服务寄存器ISR的作用是什么？
8259A的工作方式是怎样的？
如何进行8259A芯片的初始化编程？
进一步：

## Slide 61: 6.3 中断控制器8259A
6.3.4 8259A的工作方式
8259A的工作方式有如下几类：
  引入中断请求的方式
  中断优先级设置方式
  屏蔽中断源的方式
  中断结束处理方式
  连接系统总线的方式
  级联工作方式

## Slide 62: 6.3 中断控制器8259A
1.中断触发方式
边沿触发方式：此方式由ICW1来设置。
电平触发方式：当中断输入端出现1个中断请求并得到响应后，输入端必须及时撤除高电平。
中断查询方式: CPU用软件查询是否有中断请求？
2. 连接总线方式
缓冲方式
非缓冲方式

## Slide 63: 6.3 中断控制器8259A
边沿触发方式
  8259A将中断请求输入端出现的上升沿作为中断请求信号。IR线以正跳沿向请求中断，在上升沿后可一直维持高电平，不会再产生中断。
电平触发方式
  中断请求端出现的高电平是有效的中断请求信号。 IR线以高电平向8259A请求中断，但在响应中断后必须及时清除该高电平，以免引起第二次误中断。

## Slide 64: 6.3 中断控制器8259A
3.中断屏蔽方式
普通屏蔽方式(重点掌握） 用OCW1命令将中断屏蔽寄存器IMR的相应位置“1”。
特殊屏蔽方式
用于中断处理程序中。当要允许优先级低的中断进入，可采用特殊屏蔽方式。可用OCW3的D6D5=11设置，并将IMR对应于本级中断的位置1来实现。此时除IMR中置1位对应的中断被屏蔽外，其它置0位对应的中断无论优先级高低都可得到响应。

## Slide 65
4. 优先级的管理方式
一般完全嵌套方式(重点掌握）
特殊完全嵌套方式(重点掌握）
优先级自动循环方式
优先级特殊循环方式
6.3 中断控制器8259A

## Slide 66
（1）一般完全嵌套方式：
  在对8259进行初始化后，没有设置其它优先级方式，则自动按此方式工作。
  特点：中断请求按优先级IR0~IR7级进行处理，IR0级中断的优先级最高。当一个中断被响应时，ISR中的对应位ISn被置1，中断类型码被放到数据总线上，然后进入中断服务程序。
  一般情况下（除了中断自动结束方式外），在CPU发出中断结束命令（EOI）前，此对应位一直保持“1”。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 67
（2）特殊全嵌套方式
  用途：多片级联方式, 特殊全嵌套方式仅设置在主片中.
  特点：和全嵌套方式基本相同，不同的是：在处理以及中断时，可响应同级中断，从而实现对同级中断请求的特殊嵌套。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 68
D.
主8259A
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般嵌套方式：
从片的INT被主片封锁，故更高级别的IR0-IR2中断也无法得到响应
特殊嵌套方式：
因主片不封锁从片的INT，故级别高的IR0-IR2中断可以得到响应。(但IR3-IR7仍被本从片封锁)
C.
假定IR3发生中断,并获得服务
一般嵌套方式：IR4的中断被服务时，这些中断将被封锁。
B.
特殊嵌套方式：IR4的中断被服务时，只封锁IR5-IR7。
A.
INT
E.
从8259A
INT
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般全嵌套方式与特殊全嵌套方式的区别
去CPU

## Slide 69
（3）优先级自动循环方式:
  用途：多个中断源优先级相等的场合。
  特点：优先级是在变化的，一个设备中断处理完后, 它的优先级自动降为最低。
由8259A的操作命令字OCW2决定。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 70
（4）优先级指定方式
用户根据要求用置优先级命令指定最低优先级，例如设置IRi为最低优先级，则最高优先级为IRi+1，其它各级按循环方式类推。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 71: 中断优先方式与中断嵌套
  固定优先级方式
    所有中断请求IRi的中断优先级固定不变
    优先级排列顺序可编程改变
    加电后8259A的默认方式，默认优先级顺序从高到低为IR0～IR7
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
7
6
5
4
3
2
1
0
3
2
1
0
7
6
5
4
最低级
最高级
最高级
最低级
优先级
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
默认优先级
优先级可编程改变
6.3 中断控制器8259A

## Slide 72: 中断优先方式与中断嵌套（续）
  循环优先级方式
    中断源轮流处于最高优先级，即自动中断优先级循环
    初始优先级顺序可用编程改变
    某中断请求IRi被处理后，其优先级别自动降为最低，原来比它低一级的中断上升为最高级。
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
7
6
5
4
3
2
1
0
2
1
0
7
6
5
4
3
最低级
最高级
最高级
最低级
ISR内容
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
IR4的服务结束以前
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
IR4的服务结束以后
ISRi
6.3 中断控制器8259A

## Slide 73
5. 结束中断处理的方式（EOI）
中断自动结束方式
一般的中断结束方式(重点掌握）
特殊的中断结束方式
6.3 中断控制器8259A

## Slide 74
（1）中断自动结束方式：
用于系统中只有一片8259A，多个中断不会嵌套的情形。系统一进入中断处理，就将当前中断服务寄存器ISR的对应位清除。对8259A来说，好像已经结束了当前中断。
在命令字ICW4中将AEOI（D1）位置“1”。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 75
（2）普通的中断结束方式(非自动EOI)：
用在全嵌套的情形。CPU用OUT指令往8259A偶地址发一个EOI命令，8259A将使ISR最高非零IS位清0。结束当前正在处理的中断。用操作命令字OCW2中的EOI=1，SL=0，R=0的设置来实现。
在命令字OCW2=0010000B=20H
6.3 中断控制器8259A

## Slide 76
（3）特殊的中断结束方式(非自动EOI)
  在非全嵌套方式下，通过向8259A发一条特殊中断结束命令来判断要清除ISR中置1位中的哪一位。
  用操作命令字OCW2中的EOI=1, SL=1, R=0的设置来实现，此时OCW2中的L2、L1、L0这3位指出了到底要清除ISR中的哪一位。
OCW2=01100L2L1L0
往偶地址端口输出OCW2命令。
OCW2中：EOI=1、SL=1、R=0是特殊中断结束命令。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 77
6.中断级联方式
缓冲方式：
8259A通过总线驱动器和数据总线相连，这就是缓冲方式。
非缓冲方式：
当系统中只有单片或少量8259A时，一般将它直接与数据总线相连。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 78: 中断级联方式
图 8259A缓冲方式下级连结构
B7
～
B0
T
74
LS
245 OE
A7
～
A0
DT/R
INTR
DEN
局部数据总线
B7
～
B0
T
74
LS
245 OE
A7
～
A0
SP/EN D7
～
D0
从控
B
CAS2
-
0 INTA INT
SP/EN D7
～
D0
从控
A
CAS2
-
0 INTA INT
SP/EN D7
～
D0
主控制器
INT
IR5 IR6 INTA CAS2
-
0
+5V 1k
Ω
B7
～
B0
OE 74
LS
245 T
A7
～
A0
+5V
1k
Ω
+5V 1
k
Ω
系统数据总线
INTA
6.3 中断控制器8259A

## Slide 79: 中断级联方式
图 8259A非缓冲方式下级连结构
地址总线
控制总线
数据总线
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
A CAS1
CAS2
SP/EN IR7
┅
IR0
CS A0
DB
INTA INT
CAS0
CAS1 8259A
主控
CAS2
SP/EN
IR7
IR0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
GND 7 6 5 4 3 2 1 0
GND 7 6 5 4 3 2 1 0
VCC 7 6 5 4 3 2 1 0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
C
AS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IR7
┅
IR0
┅
6.3 中断控制器8259A

## Slide 80
6.3.4 8259A 的控制字
8259A的初始化命令字：ICWi (i=1~4)
ICW1：芯片控制初始化命令字
ICW2：设置中断类型码
ICW3：主片/从片的初始化命令字
ICW4：方式控制初始化命令字
6.3 中断控制器8259A

## Slide 81
（1） ICW1（A0=0）__芯片初始化命令
ICW1必须写入偶地址端口中。
D7~D5： 在系统中不用，为1为0都可以。 D4 ： 设置为1，指示ICW1的标志。 D3（LTIM）:=1，表示中断请求为电平触发方式，
=0，表示中断请求为边沿触发方式。 D2（ADI）: 在8086/8088中不起作用。 D1（SNGL）:指出8259A有否级联。
=1，表示系统中有一片8259A，
=0，表示系统中有多片8259A。
D0（IC4）: 指出后面是否设置ICW4。使用ICW4时IC4必须为1。
LTIM
ADI
SNGL
IC4
1
0
0
0
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
6.3 中断控制器8259A

## Slide 82
（2）ICW2(A0=1)__中断类型码的设置
ICW2写入8259A的奇地址端口。
例1: 8259A采用前沿触发，单片使用，需要ICW4，假设IR0的类型码为08H，试确定ICW1，ICW2。8259A端口地址: 20H，21H
ICW1= 0001 0011B ;前沿触发，单片，需ICW4
ICW2= 0000 1000B
MOV AL, 00010011B
OUT 20H, AL
MOV AL, 00001000B；设置ICW2的高5位
OUT 21H, AL
T3
T4
T6
T5
T7
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
6.3 中断控制器8259A

## Slide 83
（3）初始化命令ICW3: 级联方式结构
需要分别对主片和从片进行设置。
6.3 中断控制器8259A

## Slide 84
（4）ICW3(A0=1)___级连方式的设置
IR3
IR2
IR1
IR0
IR4
IR6
IR5
IR7
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
主片
从片
主片ICW3的格式：指出主8259那个引脚连有从8259，对应位置1。
从片ICW3的格式：指出从片8259 连在主8259那个引脚，由D2D1D0指出。
6.3 中断控制器8259A
ICW3写入8295A的奇地址端口。

## Slide 85: 例 8259A的级联使用
主片：SP/EN接+5V; 从片：SP/EN接地。
地址总线
控制总线
数据总线
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
A CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
CS A0
DB
INTA INT
CAS0
CAS1 8259A
主控
CAS2
IRQ7
┅
IRQ0
SP/EN
7 6
5 4 3 2
1 0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
GND 7 6 5 4 3 2 1 0
GND 7 6 5 4 3 2 1 0
VCC 7 6 5 4 3 2 1 0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
C
AS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
CS A0
DB
INTA
INT
CAS0
8259A
从控
B CAS1
CAS2
SP/EN IRQ7
┅
IRQ0
6.3 中断控制器8259A

## Slide 86
例: 图中主片8259A的IR3和IR6接了2个从片。主片端口地址: 20H，21H；1#从片端口地:0A0H，0A1H。试设置ICW3.
主片: ICW3= 0100 1000B =48H
从片1#: ICW3= 0000 0011 =03H
从片2#: ICW3= 0000 0110 =06H 主片ICW3的初始化程序段:
MOV AL, 48H
OUT 21H, AL
1#从片ICW3的初始化:
MOV AL, 03H
OUT 0A1H,AL
6.3 中断控制器8259A

## Slide 87
主片： IR3有申请
IRR:0000 1000
ISR:0000 1000
主片向CPU发INTR信号
CPU发回答信号INTA
2个从片都收到INTA
主片向从片送识别码:
CAS0~CAS2=011
2#从片
IR5有申请
IRR: 0001 0000
ISR: 0001 0000
向主片发INT信号
1
2#从片与识别码一致2#从片送出中断类型码
1#从片挂在主片的IR6
2#从片挂在主片的IR3
6.3 中断控制器8259A

## Slide 88
(4) ICW4的格式（A0=1）
ICW4为方式控制初始化命令字，写入奇地址端口。
SFNM: =0,一般全嵌套方式;
=1,特殊全嵌套方式(Specific Full Nested Mode)
BUF: =0,非缓冲方式;
=1,缓冲方式(buffered)
D2(M/S):主片(Master)/从片(Slave)
M/S=1,作主片; M/S=0,作从片
AEOI: =0,中断非自动结束;
=1,中断自动结束(Automatic End Of Interrupt)
uPM: =0,用于8位机; =1,用于16位机
6.3 中断控制器8259A

## Slide 89
8259A初始化在微机系统中的使用
图 8259A的初始化流程
（1）初始化编程流程
ICW1~ICW4
送ICW1,是否级连，是否用ICW4
用ICW2设中断类型码
是否级连方式？
设ICW3
需要ICW4？
设ICW4
准备接受中断
y
N
N
Y
6.3 中断控制器8259A

## Slide 90: 8259A 的初始化命令字
（2） 8259A的级连设置
图 8259A的初始化流程
设ICW3的高五位为0，低三位为标识码
本片为主片吗？
否
设ICW3的各位对应
IR0~IR7的连接情况
是

## Slide 91
（3）8259A的使用
例4: 单片使用8259A的初始化
(1)要求：IBM PC/XT 8259A，单片，边缘触发，全嵌套方式，非自动EOI，设定0级中断类型码为08H。
端口地址：20H，21H。
(2)硬件连接：CAS2~CAS0不用，SP/EN接+5V.
(3)初始化命令字:
ICW1=0001 0011B ; 边缘触发,单片,需ICW4
ICW2=00001 000B ;设置类型码的高5位
ICW4=0000 0101B ;全嵌套,非缓冲,非自动EOI,16位机
6.3 中断控制器8259A

## Slide 92
8259A初始化编程：
….
MOV AL, 13H ;ICW1:边沿触发, 单片, 要ICW4
OUT 20H, AL
MOV AL, 08H ;ICW2:IRQ0中断类型为08H
OUT 21H, AL
MOV AL, 05H ;ICW4全嵌套，8086系统，普通EOI方式
OUT 21H, AL
6.3 中断控制器8259A

## Slide 93
问题：
8529A仅占用两个I/O地址，它是如何区别4条ICW命令 ？
1) 4条ICW命令依次写入
ICW1必须写入偶地址端口（A0=0）
ICW2必须写入奇地址端口（A0=1）
ICW3只有在ICW1中的SNGL=0即级联时写入
ICW4只有在ICW1中IC4=1时才写入
2) 三条OCW命令次序上没有要求
但OCW1写入偶地址端口，2、3写入奇地址端口
D4、D3位为00时为OCW2，为01时为OCW3
6.3 中断控制器8259A

## Slide 94
问题：
8259A的ICW2设置了中断类型码的哪几位？说明对8259A分别设置ICW2为30H、38H、36H有什么差别？
30H=00110000B
38H=00111000B
36H=00110110B
如何设置8259屏蔽字？
可以读出8259中的哪些寄存器内容？
6.3 中断控制器8259A

## Slide 95
6.3.5 8259A的操作命令字
OCWi(i=1~3)
设屏蔽字
设优先级循环方式与中断结束（EOI）方式
读IRR、ISR
查询是否有：中断请求？
8259A的地址：偶地址端口（A0=0）
奇地址端口（A0=1）
6.3 中断控制器8259A

## Slide 96
（1） OCW1的格式（A0=1）
OCW1称为屏蔽命令字，写入8259A的奇地址端口。
当OCW1某位=1，表示对应的中断请求被屏蔽。
例如：屏蔽IR3与IR4，则OCW1=00011000
MOV AL, 00011000B
OUT 21H, AL ;OCW1送8259奇地址端口
6.3 中断控制器8259A

## Slide 97
用于设置优先级循环方式和中断结束方式，写入偶地址单元。
D4D3: =00，特征位
D7(R): =1，优先级循环方式；R=0，非循环方式。
D5(EOI): =1，在中断服务完毕，发中断结束命令，使当前ISR的对应位ISn复位。
D5(EOI): =0，不发EOI，自动清除对应ISn。
D6(SL): =1，用L2、L1、L0指定中断等级。
在ICW4中，若AEOI=1，自动清除当前ISn。
AEOI=0， ISn要用EOI清除。
（2）OCW2的格式（A0=0）
6.3 中断控制器8259A

## Slide 98
优先级排队方式
D7 D6 D5 =000 自动EOI方式，第二个INTA后沿自动将ISR中相应位清0
D7 D6 D5 =001 正常EOI方式，将ISR中优先级最高的置1位清0
D7 D6 D5 =010 无效
D7 D6 D5 =011 特殊EOI方式，按D2~ D0编码级别将ISR中相应位清0
D7 D6 D5 =100 自动EOI循环方式，第二个INTA清ISR相应位，并赋予最低优先级，循环优先级
D7 D6 D5 =101 正常EOI循环方式，将ISR中优先级最高的置1位清0，并赋予最低优先级，循环优先级
D7 D6 D5 =110 优先级置位，将最低优先级赋予D2~ D0编码的中断源
D7 D6 D5 =111 特定EOI循环方式，按D2~ D0编码级别清ISR，并赋予最低优先级，循环优先级
6.3 中断控制器8259A

## Slide 99
（3）OCW3的格式（A0=0）
用于提供查询方式，设置与撤销特殊屏蔽方式，读8259寄存器等操作。
D4D3=01，特征位
设置P=1时，查询是否有中断请求正在处理。
RR=1，RIS=0，读IRR
RR=1，RIS=1，读ISR
ESMM=1， SMM=1，置特殊屏蔽方式
ESMM=1， SMM=0，撤销特殊屏蔽方式
6.3 中断控制器8259A

## Slide 100
怎样用OCW3设置中断查询命令？
查询步骤：
(1)用OCW3构成查询命令：OCW3=00001100
(2)从偶地址端口读查询字，得到最高优先级的中断
例5：假设IR4，IR6引脚上有中断请求，查询程序片断：
CLI
MOV AL, 00001100B ;设置OCW3
OUT 20H, AL ;输出到8259偶地址端口
IN AL, 20H ;读查询字
6.3 中断控制器8259A

## Slide 101
怎样读寄存器IRR,ISR？
使OCW3的D4D3=01，特征位，D2(P)=0,
OCW3=00001010B, RR=1，RIS=0，读IRR；
OCW3=00001011B, RR=1，RIS=1，读ISR。
程序片断：
MOV AL, 00001010B ;设置OCW3
OUT 20H,AL
IN 20H, AL ;从偶地址读IRR
MOV AL, 00001011B ;设置OCW3
OUT 20H,AL
IN 20H, AL ;偶地址读ISR
6.3 中断控制器8259A

## Slide 102
怎样读寄存器IMR？
若要读IMR，不须设OCW3的查询命令，用奇地址端口读IMR。
IN AL，21H ;从奇地址端口读IMR
6.3 中断控制器8259A

## Slide 103
特殊屏蔽怎样操作？
ESMM=1，SMM=1，置特殊屏蔽方式，8259A脱离当前优先级方式，如IF=1，系统可以响应任何未被屏蔽的中断申请，好像优先级规则不起作用。
ESMM=1，SMM=0，撤销特殊屏蔽方式
程序片断：
MOV AL, 01101000B ;设置OCW3
OUT 20H, AL ;送特殊屏蔽字到8259
6.3 中断控制器8259A

## Slide 104
小结： 8259A那些寄存器内容可读出？
设8259A地址20H，21H。
1）读中断屏蔽寄存器IMR内容(任何时候可以读）
IN AL，21H ；读奇地址端口，A0=1
2）读IRR：设置OCW3： RR=1，RIS=0
MOV AL, 00001010B
OUT 20H, AL
IN AL, 20H ；读偶地址端口
3）读ISR：设置OCW3： RR=1，RIS=1
MOV AL, 00001011B
OUT 20H, AL
IN AL, 20H ；读偶地址端口
6.3 中断控制器8259A

## Slide 105: 6.4 8259A应用举例
例：假设1片8259A工作于全嵌套方式。若要求在IR3的中断服务中，允许IR5进入，该如何作?
1) 在IR3中断服务程序开始
  关中断(CLI),屏蔽IR3
  用OCW3设置特殊屏蔽方式
  取原屏蔽字保存,
  将IMR4，IMR6，IMR7置1，只允许IR5进入
  开中断(STI)
2) 在IR3中断服务程序结束前
  用OCW3撤销特殊屏蔽方式
  适当处恢复原屏蔽字

## Slide 106: 6.4 8259A应用举例
例 某系统中用两片8259A级联组成中断系统。
1）8259A主片的IR1、IR5上引入两个中断源，其中断类型码为31H、35H，中断服务程序的入口地址为1000H：2000H和1000H：3000H。
2）从片接在主片的IR3上，从片的IR4、IR5上引入两个中断源，其中断类型码为44H、45H，中断服务程序的入口地址为2000H：3600H和2000H：4500H。
3）8259A主片口地址为C8H/C9H，从片口地址为CAH/ CBH。
4）边沿触发、非缓冲。
要求画出硬件连线图，并编写 8259A的主片和从片的初始化程序。

## Slide 107: 6.4 8259A应用举例
图 级联电路硬件连线图

## Slide 108
31H号中断的中断服务程序的入口地址存放在31H4= 0C4H开始的4个连续单元中，它等于1000:2000H。
35H号中断向量位于0D4H开始的单元中，中断服务程序的入口地址为1000：3000H中。
其余中断也可用类似方法求得。
4个中断服务程序的入口地址表如图所示。

## Slide 109: 6.4 8259A应用举例
对8259A主片初始化的程序：
MOV AL，00010001B ；ICW1，边沿触发，
；级联使用，要ICW4
OUT 0C8H，AL
MOV AL，00110000B ；ICW2，中断类型码n=30H~37H
OUT 0C9H，AL
MOV AL, 00001000B ；ICW3，主片的IR3上接有从片
OUT 0C9H， AL
MOV AL，00010101B ；ICW4，特殊全嵌套，非缓冲，主片
；非AEOI方式结束中断
OUT 0C9H，AL
MOV AL，11010101B ；OCW1，允许IR5、IR3、IR1
；中断，其余位屏蔽
OUT 0C9H，AL

## Slide 110: 6.4 8259A应用举例
对8259A从片初始化程序：
MOV AL，11H ；ICW1，同主片
OUT 0CAH，AL
MOV AL，40H ；ICW2，中断类型码n=40H~47H
OUT 0CBH，AL
MOV AL，00000011B ；ICW3，从片接在主片的IR3上
OUT 0CBH，AL
MOV AL，00000001B ；ICW4，全嵌套，非AEOI
；方式结束中断
OUT 0CBH，AL
MOV AL，11001111B ；OCW1，允许从IR5、IR4引
；入中断，其余屏蔽
OUT 0CBH，AL

## Slide 111: 第6章 小结
中断的概念
8086中断系统：NMI/INTR
中断向量，中断向量表，中断服务程序框架
8259A中断控制器特点:
管理中断能力
开放与屏蔽中断
ISR，IRR，IMR作用
中断向量的设置

## Slide 112
本章结束，
谢 谢！