## Slide 1
第8章 并行通信及其接口电路

## Slide 2: 第8章 并行通信及其接口电路
8.1 并行通信概述
8.2 简单并行接口电路
8.3 可编程并行接口电路
8.4 可编程并行接口芯片8255A
8.5 8255A芯片的应用

## Slide 3: 学 习 目 的
通过对本章的学习，应该能够达到下列要求：
并行通信的概念
8255A芯片的编程结构
8255A控制器的应用

## Slide 4: 重 点
并行通信的概念
8255A芯片的结构和命令
8255A芯片的工作方式
LED七段码显示
8255A芯片应用编程
学 习 目 的

## Slide 5
在计算机和数据通信系统中，有两种基本的数据传送方式，即串行数据传送方式和并行数据传送方式，也称串行通信和并行通信。
数据在单条一位宽的传输线上按时间先后一位一位地进行传送，称为串行传送；
数据在多位宽的传输线上各位同时进行传送，称为并行传送。
和串行传送相比，在同样的时钟速率下，并行传送的数据传输率较高。
8.1 并行接口电路概述

## Slide 6: 8.2 简单的并行接口电路
在输入输出接口电路中，经常要对所传送的信号进行缓冲、驱动和锁存。
能实现这种功能的接口芯片通常是简单的数据锁存器、缓冲器以及双向总线收发器等。
三种常用的简单并行输入输出接口芯片：
  锁存器74LS373；
  缓冲器74LS244；
  数据总线收发器74LS245。

## Slide 7
8.3.1 可编程并行接口的组成及其与CPU和外设的连接
通常，一个可编程并行接口电路应包括下列组成部分：
(1) 两个或两个以上具有缓冲能力的数据寄存器。
(2) 可供CPU访问的控制及状态寄存器。
(3) 片选和内部控制逻辑电路。
(4) 与外设进行数据交换的控制与联络信号线。
(5) 与CPU用中断方式传送数据的相关中断控制电路。
  典型的可编程并行接口及其与CPU和外设的连接示意图如图8.1所示。
8.3 可编程并行接口电路

## Slide 8
图8.1 可编程并行接口电路及其与CPU和外设的连接
CPU
输
出
设
备
输
入
设
备
并行接口电路
数据总线
读控信号
写控信号
复位信号
中断响应信号
中断请求信号
地址
译码器
片选
输出缓冲寄存器
输入缓冲寄存器
控制寄存器
状态寄存器
中断逻辑
并行输出数据
并行输入数据
输出准备好
输出回答
输入准备好
输入回答
8.3 可编程并行接口电路

## Slide 9
8.3.2 可编程并行接口的数据输入输出过程
将以8255A为例进行讨论。
8.3 可编程并行接口电路

## Slide 10
8.4.1 8255A芯片概要
Intel 8255A是一个为Intel 8080和8086微机系统设计的通用可编程并行接口芯片，也可应用于其他微机系统之中。
8255A采用40脚双列直插封装，单一+5V电源，全部输入输出与TTL电平兼容。
用8255A连接外部设备时，通常不需要再附加其他电路，给使用带来很大方便。
8255A 有三个输入输出端口： 端口A、端口B、端口C。
每个端口都可通过编程设定为输入端口或输出端口，但有各自不同的方式和特点。
端口C可作为一个独立的端口使用，但通常是配合端口A和端口B的工作，为这两个端口的输入输出提供控制联络信号。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 11: 8.4.2 8255A芯片引脚分配及引脚信号说明
8255A芯片引脚分配如图8.2所示。
8255A芯片的40条引脚，大致可分为三类：
(1) 电源与地线共2条： Vcc、GND。
(2) 与外设相连的共24条：
PA7～PA0： 端口A数据信号。
PB7～PB0： 端口B数据信号。
PC7～PC0： 端口C数据信号。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 12
图8.2 8255A芯片引脚分配
1
40
2
39
3
38
4
37
5
36
6
35
7
34
8
33
9
8255
A
32
10
31
11
30
12
29
13
28
14
27
15
26
16
25
17
24
18
23
19
22
20
21
PA3
PA2
PA1
PA0
RD
CS
GND
A1
A0
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
PB0
PB1
PB2
PA4
PA5
PA6
PA7
WR
RESET
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
VCC
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
1
40
2
39
3
38
4
37
5
36
6
35
7
34
8
33
9
8255
A
32
10
31
11
30
12
29
13
28
14
27
15
26
16
25
17
24
18
23
19
22
20
21
PA3
PA2
PA1
PA0
RD
CS
GND
A1
A0
PC7
PC6
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
PB0
PB1
PB2
PA4
PA5
PA6
PA7
WR
RESET
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
VCC
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 13
(3) 与CPU相连的共14条：
RESET: 复位信号，高电平有效。当RESET信号有效时，所有内部寄存器都被清除。同时，3个数据端口被自动设置为输入端口。
D7～D0: 双向数据线，在8080系统中，8255A的D7～D0与系统的8位数据总线相连；
在8086系统中，采用16位数据总线，8255A的D7～D0通常是接在16位数据总线的低8位上。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 14
CS: 片选信号，低电平有效。该信号来自译码器的输出，只有当CS有效时，读信号RD和写信号WR才对8255A有效。
RD：读信号，低电平有效。它控制从8255A读出数据或状态信息。
WR： 写信号，低电平有效。它控制把数据或控制命令字写入8255A。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 15
A1、A0： 端口选择信号。8255A内部共有4个端口(即寄存器)： 3个数据端口(端口A、端口B、端口C) 和1个控制端口,当片选信号CS有效时，规定A1、 A0为00、01、10、11时，分别选中端口A、端口B、端口C和控制端口。
CS、RD、WR、A1、A0 这五个信号的组合决定了对三个数据端口和一个控制端口的读写操作，如表8-1所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 16
表8-1 8255A端口选择和基本操作
A1 | A0 |  |  |  | 输入操作（读）
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 端口A数据总线
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 端口B数据总线
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 端口C数据总线
 |  |  |  |  | 输出操作（写）
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 数据总线端口A
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 数据总线端口B
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 数据总线端口C
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 数据总线控制字寄存器
 |  |  |  |  | 无操作情况
X | X | X | X | 1 | 数据总线为三态（高阻）
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 非法操作
X | X | 1 | 1 | 0 | 数据总线为三态（高阻）
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 17: 8.4.3 8255A内部结构方块图
8255A内部结构方块图如图8.3所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 18
图8.3 8255A内部结构方块图

## Slide 19
由图8.3可以看出，8255A由以下几部分组成：
(1) 数据总线缓冲器
这是一个双向三态8位数据缓冲器，它是8255A与CPU数据总线的接口。
输入数据、输出数据以及CPU发给8255A的控制字和从8255A读出的状态信息都是通过该缓冲器传送的。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 20
(2) 端口A、端口B、端口C
8255A有三个8位端口(端口A、端口B、端口C)，各端口可由程序设定为输入端口或输出端口。
在使用中，端口A和端口B常常作为独立的输入端口或输出端口。
端口C也可以作为输入端口或输出端口，但往往是用来配合端口A和端口B的工作。
在方式字的控制下，端口C可以分成两个4位的端口，分别用来为端口A和端口B提供控制和状态信息。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 21
(3) A组控制和B组控制
A组控制——控制端口A及端口C的高4位。
B组控制——控制端口B及端口C的低4位。
(4) 读写控制逻辑
读写控制逻辑负责管理8255A的数据传输过程。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 22: 8.4.4 8255A的控制字
1. 方式选择控制字
方式选择控制字的格式如图8.4所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 23
图8.4 8255A方式选择控制字
1
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
方式选择控
制字标识位
A组方式选择
00 方式0
01 方式1
1x 方式2
端口A
1 输入
0 输出
PC3~PC0: 1 输入
（方式0时） 0 输出
端口B: 1 输入
0 输出
B组方式选择：
0 方式0
1 方式1
PC7~PC4: 1 输入
（方式0时） 0 输出
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 24
假定要求8255A的各个端口工作于如下方式：
端口A——方式0，输出；
端口B——方式0，输入；
端口C的高4位——方式0，输出；
端口C的低4位——方式0，输入。
那么，相应的方式选择控制字应为10000011B(83H)。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 25
在实验系统中8255A控制口的地址为28BH，则执行如下三条指令即可实现上述工作方式的设定。
MOV DX, 28BH
MOV AL, 83H
OUT DX , AL； 将方式选择控制字写入控制口
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 26
2. 端口C按位置1／置0控制字
可以用专门的控制字实现对端口C按位置1／置0操作，用以产生所需的控制功能，这种控制字就是“端口C按位置1／置0控制字”。
该控制字的具体格式如图8.6所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 27
图8.6 端口C按位置1/置0控制字
0
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
x
x
x
无关
1: 置1
0: 置0
0
0
0
0
1
1
1
1
端口C按位置1/置0
控制字标识位
位选择
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 28
需要指出的是，端口C按位置1／置0控制字是对端口C的操作控制信息，因此该控制字必须写入控制口，而不应写入端口C。
控制字的D0位决定是置“1”操作还是置“0”操作，但究竟是对端口C的哪一位进行操作，则决定于控制字中的D3、D2、D1位。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 29
例如，要实现对端口C的PC6位置“0”，则控制字应为00001100B(0CH)。
设8255A的控制口地址同上，则执行下列指令即可实现指定的功能：
MOV DX, 28BH
MOV AL，0CH
OUT DX，AL ； 将“端口C按位置1／置0控制字”写入控制口，实现对PC6位置“0”
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 30: 8.4.5 8255A的工作方式
1. 方式0
方式0也叫基本输入／输出方式。
在这种方式下，端口A和端口B可以通过方式选择控制字规定为输入口或者输出口；
端口C分为高4位(PC7～PC4) 和低4位(PC3～PC0) 两个4位端口，这两个4位端口也可由方式选择控制字分别规定为输入口或输出口。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 31
这四个并行口共可构成24=16种不同的使用组态。
利用8255A的方式0进行数据传输时，由于没有规定专门的应答信号，所以这种方式常用于与简单外设之间的数据传送，如向LED显示器的输出，从二进制开关装置的输入等。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 32: 2. 方式1
方式1也叫选通的输入／输出方式。
和方式0相比，最主要的差别就是当端口A和端口B工作于方式1时，要利用端口C来接收选通信号或提供有关的状态信号，而这些信号是由端口C的固定数位来接收或提供的，即信号与数位之间存在着对应关系。
这种关系不可以用程序的方法予以改变。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 33
(1) 方式1输入
当端口A和端口B工作于“方式1输入”时，端口C控制信号定义如图8.7所示。
该图中还给出了相应的方式选择控制字。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 34
图8.7 8255A方式1输入
1 0 1 1 1/0
A组方式1
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
PC6，7
1 输入
0 输出
端口A输入
INTEB
PC2
PC1
____
STBB
IBFB
PB7~PB0
___
RD
PC0
D7~D0
INTRB
方式1输入（端口B）
INTEA
PC4
PC5
PC6,7
2
I/O
____
STBA
IBFA
PA7~PA0
___
RD
PC3
D7~D0
INTRA
方式1输入（端口A）
1 1 1
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
B组方式1
端口B输入
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 35
对于图8.7中所示的控制信号说明如下：
STB(Strobe): 选通信号，低电平有效。它是由外设送给8255A的输入信号，当其有效时，8255A接收外设送来的一个8位数据。
IBF(Input Buffer Full): “输入缓冲器满”信号，高电平有效，它是一个8255A送给外设的联络信号。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 36
当IBF为高电平时，表示外设的数据已送进输入缓冲器中，但尚未被CPU取走，通知外设不能送新数据；
只有当IBF变为低电平时，即CPU已读取数据，输入缓冲器变空时，才允许外设送新数据。
IBF信号是由STB使其置位(变为高电平)，而由读信号RD的上升沿使其复位(变为低电平)。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 37
INTR(Interrupt Request)： 中断请求信号，高电平有效。
它是当STB为1、IBF为1且INTE也为1(中断允许) 时被置为高电平。
也就是说，当选通信号结束(STB=1)，已将一个数据送进输入缓冲器(IBF=1)，并且端口处于中断允许状态(INTE=1) 时，8255A的INTR端被置为高电平，向CPU发出中断请求信号。
当CPU响应中断读取输入缓冲器中的数据时，由读信号RD的下降沿将INTR置为低电平。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 38
INTEA(Interrupt Enable): 端口A中断允许信号。INTEA没有外部引出端，它实际上就是端口A内部的中断允许触发器的状态信号。
INTEA由PC4（ STB ）的置位／复位来控制，PC4=1时，使端口A处于中断允许状态。
8.4 可编程并行接口芯片8255A
INTEB ：端口B中断允许信号。与INTEA类似，INTEB也没有外部引出端，它是端口B内部的中断允许触发器的状态信号。
由PC2的置位／复位来控制，PC2=1时，使端口B处于中断允许状态。

## Slide 39
另外，在方式1输入时，PC6和PC7两位还闲着未用。如果要利用它们，可用方式选择控制字中的D3位来设定。
方式1输入工作时序图如图8.8所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 40
图8.8 方式1输入工作时序图
来自外设的
输入数据
___
STB
IBF
INTR
___
RD
tRIB
tST
tSIB
TSIT
tRIT
tPS
tPH
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 41
(2) 方式1输出
当端口A和端口B工作于方式1输出时，方式选择控制字及相应的端口C控制信号定义如图8.9所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 42
图8.9 8255A方式1输出
1 0 1 0 1/0
A组方式1
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
PC4，5
1 输入
0 输出
端口A输出
1 1 0
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
B组方式1
端口B输出
INTEA
PC7
PC6
PC4,5
2
I/O
____
OBFA
ACKA
PA7~PA0
___
WR
PC3
D7~D0
INTRA
方式1输出（端口A）
INTEB
PC1
PC2
____
OBFB
ACKB
PB7~PB0
___
WR
PC0
D7~D0
INTRB
方式1输出（端口B）
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 43
对图8.9中所示的控制信号说明如下：
OBF(Output Buffer Full): “输出缓冲器满”信号，低电平有效，它是8255A输出给外设的一个控制信号。
当其有效时，表示CPU已经把数据输出给指定端口，通知外设把数据取走。
它是由写信号WR的上升沿置成有效(低电平)，而由ACK信号的有效电平使其恢复为高电平。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 44
ACK(Acknowledge): 外设响应信号，低电平有效。当其有效时，表明CPU通过8255A输出的数据已经由外设接收。它是对OBF的回答信号。
INTR(Interrupt Request): 中断请求信号，高电平有效。它是8255A的一个输出信号，用于向CPU发出中断请求。INTR是当ACK、OBF和INTE都为“1”时才被置成高电平(向CPU发出中断请求信号)；写信号WR的下降沿使其变为低电平(清除中断请求信号)。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 45
INTEA： 端口A中断允许信号，由PC6（ ACK ）的置位/复位来控制，PC6=1时，端口A处于中断允许状态。
INTEB： 端口B中断允许信号，由PC2的置位/复位来控制，PC2=1时，端口B处于中断允许状态。
另外，在方式1输出时，PC4、PC5两位还闲着未用，如果要利用它们可用方式选择控制字的D3位来设定。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 46
图8.10 方式1输出工作时序图
INTR
___
WR
___
OBF
____
ACK
输出
tAK
tAIT
tWIT
tWOB
tAOB
tWB
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 47: 3．方式2——带有选通信号的双向I/O方式
中国科学技术大学电子工程与信息科学系
仅有A口可以工作在方式2
A口内部结构
PA7～PA0作为双向数据总线，PC3～PC7用作A口的联络控制信号。
PC2～PC0仍用作B口的应答信号线，或作为I/O线。
INTE1
INTE2
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 48: 握手信号线的功能和意义与A口工作在方式1输入和输出大致相同（有两点区别），因此方式2可以看成是A口工作在方式1输入和输出的叠加。
中国科学技术大学电子工程与信息科学系
区别1：方式2中的INTR＝1时，可能有三种情况：
输入缓冲器满；
输出缓冲器空；
以上两种情况兼而有之。
区别2：ACK的作用不同。
此外，对应输入输出方式2有两个中断允许触发器
输出——INTE1，用PC6设置； 输入——INTE2，用PC4设置

## Slide 49: 方式2时序
STB
IBF RD
中国科学技术大学电子工程与信息科学系
INTR
假设场景：CPU响应8255A中断请求，向A口写入数据，差不多与此同时，外设向A口输入数据（IBFA＝0），……
ACK
PA7~0
DB7~0
2
3
5
4
4
5
1
OBF
WR
Notes: 初始时刻intr有效，因为输出缓冲区空

## Slide 50: 几点说明：
① 注意ACK的作用与方式1的区别。
② ACK后沿表明外设已将数据读走，应使INTR＝1，但此时INTR已经为“1”，此后INTR包含两个请求。
③ RD信号到达，表示已进行中断服务，应将INTR复位，但仍有一个没有服务，因此INTR仍然为“1”。
④ 这是CPU输出到外设的数据，注意该数据出现在PA口线上的时间。
⑤ 这是外设经A口输入的数据，注意该数据出现在数据总线D7～D0的时间。
中国科学技术大学电子工程与信息科学系
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 51: 问题？ 8255A工作在方式2，当CPU收到INTR信号后， 如何判断是需要输入服务还是输出服务？
几种方法：
、利用不同的硬件信号，分别产生两个对应于输入和输出的中断请求信号。
、读C口得到状态字节，根据状态字节进行判断。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 52: 8.4.6 8255A的状态字
8255A工作于方式1和方式2时的状态字是通过读端口C的内容来获得的。
1. 方式1状态字格式
方式1状态字格式如图8.11所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 53
图8.11 方式1状态字格式
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 54
2. 方式2状态字格式
方式2的状态字也是从端口C读取。
方式2状态字的格式如图8.12所示。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 55
图8.12 方式2状态字格式
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 56
注意：
（1）C口具有位操作功能，把一个置/复位控制字送入8255的控制寄存器，就能将C口的某一位置1或清0而不影响其它位的状态。
（2）C口控制字虽然是对端口C操作，但应写入到控制口地址，而不是写入到PC数据口。
（3）如果A口B口都以方式0工作，无须C口提供控制线，则这个控制字无意义。
（4）当A口B口选择了方式1，方式2工作时，可利用C口的按位置位/复位功能控制8255是否申请中断。
例题：开A口中断
MOV AL, 00001001B
OUT 83H, AL ;使PC4=1，即使INTEA=1，开A口中断
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 57
例题：设8255控制卡地址为0063H，编写下列情况下的初始化程序。
（1）A组B组工作于方式0，A口B口输入，C口输出。
（2）A口B口设置成方式1，均为输入，C口输出。
（3）A口方式1，输入，B口方式0，输出，C口高四位配合A口工作，第四位输入。
(1) MOV AL, 10010010B
MOV DX, 0063H
OUT DX, AL
(2) MOV AL, 10110110B
MOV DX, 0063H
OUT DX, AL
(3) MOV AL, 10110001B
MOV DX, 0063H
OUT DX, AL
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 58
例题：若C口的PC7位要求置1，PC3位要求置0，且控制口地址为0EEH，请写出该片8255初始化程序。
MOV AL, 00001111B ;对C口的PC7置位
OUT 0EEH, AL
MOV AL, 00000110B ;对C口的PC3复位
OUT 0EEH, AL
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 59
一、LED七段码显示
LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体，它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理，而采用电场发光。LED的特点是寿命长、光效高、无辐射与低功耗。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 60: 7段LED显示器字符段码表

## Slide 61
8255A连接开关和LED显示器的接口电路设计。要求：8255A的B口连接四个开关K3～K0，设置为方式0输入，A口连接一个共阳极LED显示器，设置为方式0输出，将B口四个开关输入的16种状态0H～0FH送A口输出显示。画出接口电路连接图，并编制汇编语言程序段实现上述功能。（已知8255四个端口地址为80H-83H）。
分析：本题是8255A方式0应用的一个实例。B口的PB3～PB0连接四个开关K3～K0，其输入有16种组合状态，即0000B～1111B（0H～0FH），A口与LED显示器连接，可输出一位十六进制数0～F。
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 62
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 63
SEGCODE DB 0C0H，0F9H，A4H，B0H，…，8EH
……………….
MOV AL，10000010B ；8255初始化
OUT 83H，AL
LOP： IN AL，81H ；读B口
AND AL，0FH ；使B口高位清零
MOV BX，OFFSET SEGCODE
XLAT ；换码，将B口读入的数转换成对应的七段
OUT 80H，AL 码值
JMP LOP
8.4 可编程并行接口芯片8255A

## Slide 64
例8.1 8255A工作于方式0，利用8255A将外设开关的二进制状态从端口A输入，经程序转换为对应的LED段选码(字形码) 后，再从端口B输出到LED显示器。
具体连线图如图8.18(a) 所示。
LED显示器如图 8.18(b) 所示。
8.5 8255A芯片应用

## Slide 65
地
址
译
码
地址
CPU
(8088)
RD
WR
A
0
A
1
__
__
D
7
~D
0
8255
A
RD
WR
A
0
A
1
__
__
PA
0
PA
1
PA
2
PA
3
PB
0
PB
1
PB
2
PB
3
PB
4
PB
5
PB
6
PB
7
+5
V
2
K
×
4
K0
K1
K2
K3
a
b
c
d
e
f
g
h
+5
V
120
74
LS04
LED
(
a)
连线图
地
址
译
码
地址
CPU
(8086)
RD
WR
A
0
A
1
__
__
D
7
~D
0
8255
A
RD
WR
A
0
A
1
__
__
PA
0
PA
1
PA
2
PA
3
PB
0
PB
1
PB
2
PB
3
PB
4
PB
5
PB
6
PB
7
+5
V
2
K
×
4
K0
K1
K2
K3
a
b
c
d
e
f
g
h
+5
V
120欧姆
74
LS04
LED
(
a)
连线图
a
b
c
d
e
f
g
（
b
）
LED
显示器
h
8.5 8255A芯片应用

## Slide 66: 设8255A的端口地址为： 端口A——D0H，端口B——D1H，端口C——D2H，控制口——D3H。则本例的初始化及输入、输出控制程序如下所示。
DATA SEGMENT
SSEGCODE DB 3FH， 06H， 5BH， 4FH， 66H， 6DH， 7DH， 07H
DB 7FH， 67H， 77H， 7CH， 39H， 5EH， 79H，71H
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE，DS: DATA
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AL，90H ；设置方式选择控制字，A口工作于方式0输入，B 口工作于方式0输出
OUT 0D3H, AL
RDPORTA ：
IN AL，0D0H ； 读A口
AND AL，0FH ； 取A口低4位
MOV BX，OFFSET SSEGCODE ； 取LED段选码表首地址
XLAT ；查表，AL←(BX+AL)

## Slide 67
OUT 0D1H，AL ;从B口输出LED段选码，显示相应字形符号
MOV AX，XXXXH ； 延时
DELAY：DEC AX ；
JNZ DELAY ；
JMP RDPORTA ； 若无，则继续读端口A
CODE ENDS

## Slide 68
例8.2 8255A工作于方式0，用8255A作为以查询方式工作的打印机接口，如图所示。
8.5 8255A芯片应用

## Slide 69
图 8255A作为打印机接口
8.5 8255A芯片应用

## Slide 70
工作原理为: 当主机开始打印输出时，先测试打印机忙(BUSY) 信号，
如果打印机处于忙状态，则BUSY信号为1；
反之，则BUSY信号为0。
当检测到BUSY信号为0时，则主机可通过8255A向打印机输出一个字符。
此时，还需输出一个选通信号(负脉冲) 给打印机的STB端，用此负脉冲作为字符送到打印机输入缓冲器的打入脉冲。
8.5 8255A芯片应用

## Slide 71
用8255A的端口A作为打印输出数据口，工作于方式0；端口B不用；端口C也工作于方式0，端口C的PC2作为BUSY信号输入端，所以PC3～PC0应设定为输入方式；
PC6作为选通信号输出端，所以PC7～PC4应设定为输出方式。
设打印字符存放在内存2000H单元 。
8255A的端口地址为：
端口A—D0H，端口B—D1H，端口C—D2H，控制口—D3H
则初始化及打印控制子程序如下所示：
8.5 8255A芯片应用
Notes: 。

## Slide 72
BEGIN：
MOV AL，81H ； 方式选择控制字，使A、B、C三个端口工作于方式0，
OUT 0D3H，AL ； 端口A为输出，PC7～PC4为输出，PC3～PC0为输入
MOV AL，0DH ；用“端口C按位置1/置0控制字”置PC6=1，使STB为高电平
OUT 0D3H，AL
TESBY：
IN AL，0D2H ； 读端口C
TEST AL，04H ； 测试PC2(BUSY)
JNZ TESBY ；如PC2=1(BUSY信号有效) 打印机处于忙状态，继续查询
MOV AL，DS:［2000H］； PC2=0(BUSY信号无效)，取打印字符
OUT 0D0H，AL ； 由端口A输出打印字符
MOV AL， 0CH ； 用“端口C按位置1/置0控制字”置PC6=0，使STB为低电平
OUT 0D3H， AL
INC AL
OUT 0D3H，AL ；置PC6=1，再使STB为高电平，从而产生一个负选通脉冲信号
RET
8.5 8255A芯片应用

## Slide 73
例8.3 将8255A C端口的8根I/O线接8只发光二极管的正极(八个负极均接地)，编写使这8只发光二极管依次亮、灭的程序。
8.5 8255A芯片应用

## Slide 74
MOV DX, 383H；383H为控制字寄存器的端口地址
MOV AL, 80H
OUT DX, AL；写入方式选择字
MOV DX, 382H ；C端口的端口地址送DX
MOV AL, 1 ；C端口的输出值
AGAIN: OUT DX, AL ；给C口送数据，点亮一只二极管
MOV CX, 0F000H
LOOP $ ；延时
参考程序

## Slide 75
PUSH AX
MOV AH,11 ；11号功能调用：检查键盘有无输入
INT 21H ；无：0送AL；有：-1送AL
INC AL ；有键入，AL=-1，AL增1，AL=0
JZ BACK
POP AX
ROL AL,1 ；通过循环移位指令改变C端口的输出值，灭第一盏灯点第二盏灯
JMP AGAIN ；给端口送数据
BACK: ret
8.5 8255A芯片应用

## Slide 76: 例8.4：LED/开关接口
锁
存
器
译
码
器
AD0-AD7
ALE
AD8-AD15
BHE
8086
RD
WR
RESET
Y0
D0-D7 PA0
A0 PA1
A1 PA2
PA3
CS PA4
8255A PA5
PA6
RD PA7
WR PB3
RESET PB2
PB1
PB0
图8-14 8086CPU、8255A同开关7段LED的接口
LED

## Slide 77
如果要求7段LED循环显示0-F十六个数，每个显示5秒，显示20遍，
则程序为：

## Slide 78
ORG 2000H
MOV AL，82H（1000 0010B）；8255A方式字
MOV DX，0FFFEH ；8255A控制字端口地址
OUT DX，AL ；送方式字
MOV BX，20 ；循环次数20次
DISFLOP： LEA DI， SEGCODE ；求段码首地址
MOV CX，16 ；显示字符个数
LOP：MOV AL，[DI] ；取显示字符送A口
MOV DL，0F8H ；设A口地址
OUT DX，AL ；段码输出到A口显示
INC DI ；修改显示指针
CALL DELAY5S ；延时5秒子程序
LOOP LOP ；循环16次
DEC BX ；修改循环20次的计数值

## Slide 79
JNZ DISPLOP ；返回再次读B口内容
HLT ；暂停
ORG 2100H
DELAY5S： ：
：
ORG 2500H
SSEGCODE DB 0C0H，0F9H，0A4H，0B0H，99H，
DB 92H，82H，0F8H，80H，98H，88H
DB 83H，0C6H，0A1H，86H，8EH
；段码定义（共阳）
例如：0C0H=1100 0000B；显示“0”
PA0=a段=“0”点亮 PA1=b段=“0”点亮
PA2=c段=“0”点亮 PA3=d段=“0”点亮
PA4=e段=“0”点亮 PA5=f段=“0”点亮
PA6=g段=“1”灭 PA7=DP段=“1”灭