## Slide 1
电路基础
第2章 电阻电路的等效变换和化简

## Slide 2: 第2章 电阻电路的等效变换和化简
2.1 电阻的串并联等效变换
2.2 电阻的星形与三角形连接的等效变换
2.3 电源的等效变换
注： 不含源电路的等效化简：2.1、2.2
含源电路的等效化简： 2.3
2.4 受控源电路的等效变换

## Slide 3: 2.1 电阻的串并联等效变换
可以用Req替代的条件：端子1-2以右部分有相同的伏安特性。 Req称为等效电阻。
用等效电阻替代电路的某部分以后，未被替代部分的电压、电流应保持不变。即“对外等效”，对内不一定等效。例如，要求解实际电路1-2右端的i1等，须用原电路求。
i4
2
i3
uS
+
_
i
u
+
_
r
R1
R2
R3
R4
1
i1
i2
i5
uS
+
_
i
u
+
_
r
Req
2
1

## Slide 4
1. 电路特点:
2.1.1 电阻串联 (Resistors Series)
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)；
(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。

## Slide 5
结论：
等效
串联电路的总电阻等于各分电阻之和。
2. 等效电阻Req
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
u
+
_
Req
i
KVL u= u1+ u2 +…+uk+…+un
由欧姆定律
uk = Rk i
( k=1, 2, …, n )
u= (R1+ R2 +…+Rk+…+ Rn) i
Ⅰ、
u= Reqi
Ⅱ、
设端口间只通过一个电阻连接，则
Req=( R1+ R2 +…+Rn) = Rk
Ⅲ、
由等价条件得

## Slide 6
3. 串联电阻上电压的分配
显然
即
电压与电阻成正比
故有
例：两个电阻分压, 如下图
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
-
+
u2
i
º
º
º
+
_
u
R1
Rn
+
_
u1
+
_
un
i
º
( 注意方向 !)

## Slide 7
4. 功率关系
p1=R1i2， p2=R2i2，， pn=Rni2
p1: p2 :  : pn= R1 : R2 :  :Rn
总功率 p=ui=Reqi i=Reqi2
=(R1+ R2+ …+Rn ) i2
=R1i2+R2i2+ +Rni2
=p1+ p2++ pn
故可以直接用等效电阻计算串联电路“内部”的总功率。
（对照前面：“对外等效”，对内不一定等效。）

## Slide 8
2.1.2 电阻并联 (Parallel Connection)
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
1. 电路特点:
(a) 各电阻两端分别接在一起，两端为同一电压 (KVL)；
(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 (KCL)。

## Slide 9
等效
令 G =1 / R, 称为电导
Geq=G1+G2+…+Gk+…+Gn= Gk= 1/Rk
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
2. 等效电阻Req
+
u
_
i
Req
i = i1+ i2+ …+ ik+ in
由KCL:
故有
i = u/R1 +u/R2 + …+u/Rn=u(1/R1+1/R2+…+1/Rn)
Ⅰ、
由等价条件得
1/Req= 1/R1+1/R2+…+1/Rn
Ⅲ、
Ⅱ、
设端口间只通过一个电阻连接，则
i = u / Req

## Slide 10
Req=1.3∥6.5∥13
由 G =1/1.3+1/6.5+1/13 = 1
故 Req=1/G=1
3. 并联电阻的电流分配
由
即 电流分配与电导成正比
故
对于两电阻并联
R1
R2
i1
i2
i
º
º
13
1.3
6.5
Req=?
º
º

## Slide 11
4. 功率关系
p1=G1u2， p2=G2u2，， pn=Gnu2
p1: p2 :  : pn= G1 : G2 :  :Gn
总功率 p=ui=uuGeq=Gequ2
= (G1+ G2+ …+Gn ) u2
=G1u2+G2u2+ +Gnu2
=p1+ p2++ pn
故可以直接用等效电阻计算并联电路“内部”的总功率。
（对照前面：“对外等效”，对内不一定等效。）

## Slide 12
2.1.3 电阻的串并联
要求：弄清楚串、并联的概念。
例1.
Req = 4∥(2+3∥6) = 2 
2
4
3
6
º
º
Req
计算举例：

## Slide 13
Req = (40∥40)+(30∥30∥30) = 30
40
30
30
40
30
º
º
Req
40
40
30
30
30
º
º
Req
例2.

## Slide 14
例3.
解：
① 用分流方法做
②用分压方法做
求：i1 ,i4 ,u4
+
_
2R
2R
2R
2R
R
R
i1
i2
i3
i4
12V
+
_
u4
+
_
u2
+
_
u1

## Slide 15: 2.2 电阻的星形连接与三角形连接的等效变换
（ Y 形连接与形连接）
星形连接
Y 形
三角形连接
形
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12
u23
u31
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
下图是电阻的两种连接方式：

## Slide 16
下面要证明：这两个电路，当它们的电阻满足一定的关系时，是能够相互等效的。
等效的条件: i1 =i1Y , i2  =i2Y , i3  =i3Y ,
且 u12 =u12Y , u23 =u23Y , u31 =u31Y
显然、Y连接方式，既非串联也非并联。特点：都通过3个端子，与外部相连。
Y连接
 连接
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12
u23
u31
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y

## Slide 17
Y接: 用电流表示电压
u12Y=R1i1Y–R2i2Y
接: 用电压表示电流
i1Y+i2Y+i3Y = 0
u31Y=R3i3Y – R1i1Y
u23Y=R2i2Y – R3i3Y
i3 =u31 /R31 – u23 /R23
i2 =u23 /R23 – u12 /R12
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12
u23
u31
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
i1 =u12 /R12 – u31 /R31
(1)
(2)

## Slide 18
由式(2)解得：
i3 =u31 /R31 – u23 /R23
i2 =u23 /R23 – u12 /R12
i1 =u12 /R12 – u31 /R31
(1)
(3)
根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得由Y接接的变换结果：
或
注：式(2)中前3个式子中，只有2个式子是独立的。

## Slide 19
类似可得到由接 Y接的变换结果：
或
上述结果可从原始方程出发导出，也可由Y接  接的变换结果直接得到。

## Slide 20
简记方法：
特例：若三个电阻相等(对称)，则有
R = 3RY
( 大Y小 )
1
3
或
注意：
(1) 等效对外部(端子以外)有效，对内不一定成立。但可以用等效电路计算功率* 。
(2) 等效电路与外部电路无关。

## Slide 21
应用：简化电路
例1. 桥 T 电路
1k
1k
1k
1k
R
E
1/3k
1/3k
1k
R
E
1/3k
1k
R
E
3k
3k
3k

## Slide 22
例2. 双 T 网络
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

## Slide 23: 2.3 电源的等效变换
2.3.1 电压源的串并联
串联:
uS= uSk
( 注意参考方向。一致，
取+；否则，取 - 。)
电压相同的电压源才能并联。但每个电压源的电流无法确定。
uSn
+
_
+
_
uS1
º
º
+
_
uS
º
º
+
_
5V
i
º
º
5V
+
_
+
_
5V
i
º
º
并联:

## Slide 24
2.3.2 电流源的串并联
可等效成一个理想电流源 i S
电流相同的理想电流源才能串联。但每个电流源的端电压无法确定。
串联:
并联：
iS1
iS2
iSk
º
º
iS
º
º
iS= iSk
2A
º
º
2A
2A
º
º
（注意参考方向）

## Slide 25
2. 3. 3 电压源与电流源的串并联
对外可等效成电流源
串联：
1
1
¢
1
1
¢
s
i’
+
-
s
u
s
i
并联：
对外可等效成电压源
s
u
1
1
¢
-
+
s
i
s
u’
1
1
¢
+
-
电流为is’ =is
电压为us’ =us

## Slide 26
3V电压源与10A电流源并联，可等效成3V的电压源，再与2A电流源串联，对外可等效为2A的电流源
-
+
6
V
1
-
+
3
A
10
V
5
A
1
'
3
V
1
-
+
10
A
2
A
1
'
5A电流源与3A电流源并联，等效成2A电流源，再与10V电压源串联，仍等效为2A电流源，再与6V电压源并联，对外等效为6V的电压源

## Slide 27
工作点
一个实际电压源，当它向外电路提供电流时，它的端电压u总是小于uS ，且端电压u随电流近似线性下降。
一、有伴电压源
u
i
uS
u
u=uS – Ri i
Ri: 电源内阻,一般很小。
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
uS=uS时，其外特性曲线如下：
因此可用一个理想电压源uS与一个电阻Ri 串联的支路模型来表征其特性---称为有伴电压源。
i
2.3. 4 有伴电源的等效变换

## Slide 28
工作点
二 、 有伴电流源
一个实际电流源，当它向外电路供给电流时，随着端电压的增加，输出电流近似线性下降。
u
i
iS
u
i
i=iS – Gi u
i
Gi
+
u
_
iS
iS=iS时，其外特性曲线如下：
Gi: 电源内电导,一般很小。
因此可用一个电流为 iS 的理想电流源和一个内电导 Gi 并联的模型来表征其特性—有伴电流源。
与有伴电压源曲线相同，可等效？

## Slide 29
三 、电源的等效变换
本小节将说明有伴电压源、有伴电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变(即对外等效)。
由KVL：u=uS – Ri i
由KCL：i =iS – Giu
整理：i = uS/Ri – u/Ri
通过比较，得等效的条件：
iS=uS/Ri , Gi=1/Ri
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
i
Gi
+
u
_
iS
如果由相同i、v关系，满足等效条件

## Slide 30
由有伴电压源变换为有伴电流源：
转换
转换
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
i
+
_
uS
R=1/Gi
+
u
_
i
G=1/Ri
+
u
_
iS
i
Gi
+
u
_
iS
由有伴电流源变换为有伴电压源：

## Slide 31
iS
iS
iS
iS
(2) 所谓的等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。
注意：
开路的电流源模型可以有电流流过并联电导Gi 。
电流源模型短路时, 并联电导Gi中无电流。
 电压源模型短路时，电阻中Ri有电流；
 开路的电压源模型中无电流流过 Ri；
iS
i
Gi
iS
(1) 方向：电流源电流流出方向与电压源电压+方向一致。
iS
iS
iS
Gi
i
iS
º
º
(3) 理想电压源与理想电流源不能相互转换。

## Slide 32
应用：利用电源转换可以简化电路计算。
例1.
i=0.5A
6A
+
_
u=？
5
5
10V
10V
+
_
u
5∥5
2A
6A
u=20V
例2.
5A
3
4
7
2A
i=？
+
_
15v
_
+
8v
7
7
i
+
+
_
_

## Slide 33
R
RL
2R
2R
R
R
iS
+
_
uL
RL
iS/4
R
ii
+
_
uL
例3.
即
R
R
RL
2R
2R
R
+
uL
-
iS

## Slide 34
例4.
i=?
故:
受控源和独立源一样可以进行电源转换。
1k
1k
10V
0.5i
i
10V
2k
+
500i
-
i

## Slide 35
+
_
5
10V
+
_
u
i
º
º
u=3(2+i)+4+2i=10+5i
u=3i1+2i1=5i1=5(2+i)=10+5i
例5.
º
º
+
_
4V
2
+
_
u
+
3(2+i）
i
_
2
+
_
u
i1
3i1
2A
º
º
+
_
i
i1=2+i 能找到替代的控制量

## Slide 36
2.4 受控源电路的等效变换
补充电源法：
就P56习题讲解

## Slide 37: 本章结束