## Slide 1
电路基础
第3章网络分析方法和网络定理

## Slide 2: 第3章网络分析方法和网络定理
3.1 支路电流法
3.3 叠加定理
3.5 等效电源定理
3.4 替代定理
3.2 节点电压法

## Slide 3: 3.1 支路电流法 (branch current method )
一、2b法
对于有n个节点、b条支路的电路。若以支路电流、支路电压为电路变量 (共有2b个未知变量:uk、ik，k=1,2,…b)
(2) 由KCL得，(n-1)个节点独立方程； (变量是ik)
(3) 由KVL得，(b-n+1)个回路独立方程； (变量是uk)
(4) 由VCR得，b个独立方程。 (变量是uk、ik)
若将(4)中uk以ik的表达式代入(3)，则由(2)、(3)可得b个以ik为未知数独立方程。未知数也是b个，故可求解。此即为支路电流法。
(1) 选定支路电流、支路电压为关联参考方向；
求解上述2b个独立方程，可得支路电流、支路电压。此法也称2b法。

## Slide 4
(一)、2b法求解
举例比较2种方法：
uS
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
1
2
3
4
b=6， n=4
独立方程数应为2b=12个。
二、支路电流法：
以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。
支路(电流)法的一般步骤：
(1) 选定各支路电流的参考方向；
(2) 选定(n–1)个节点，列写其KCL方程；
(3) 选定b–(n–1)个独立回路，按指定回路的绕向，列写其以支路电流表示的KVL方程。 (即将元件特性代入)

## Slide 5
i5
i4
i1
i2
i3
i6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
uS
1
2
3
4
(1) 标定各支路电流、电压的为关联参考方向
u1 =R1i1， u2 =R2i2， u3 =R3i3，
u4 =R4i4， u5 =R5i5， u6 =–uS+R6i6
(a)
(b=6，6个VCR方程)
(2) 对(n-1)=3个节点，列KCL独立方程
节点 ①：i1 + i2 – i6 =0
节点 ②：– i2 + i3 + i4 =0
节点 ③：– i4 – i5 + i6 =0
(b)
(一般出为正，进为负)

## Slide 6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
i2
i3
i4
i1
i5
i6
uS
1
2
3
4
(3)选定图示的3个回路及绕向，列写关于支路电压的KVL方程。
回路1：–u1 + u2 + u3 = 0
回路2：–u3 + u4 – u5 = 0
回路3：u1 + u5 + u6 = 0
(c)
1
2
3
(b=6，n=4。3个KVL方程)
式(a)、(b)和(c)共2b=12个独立方程，可以求得2b=12个变量：u1、u2、u3、u4、u5、u6、i1、i2、i3、i4、i5、i6 。在此基础上可以进一步作其它分析。

## Slide 7
i1 + i2 – i6 =0
– i2 + i3 + i4 =0
– i4 – i5 + i6 =0
–R1 i1 + R2 i2 + R3 i3 = 0
–R3 i3 + R4 i4 – R5 i5 = 0
R1 i1 + R5 i5 + R6 i6 –uS = 0
将式(a)的6个VCR方程代入式(c)，消去支路电压，得到关于支路电流的方程如下：
（二）、支路电流法求解
–R1 i1 + R2 i2 + R3 i3 = 0
–R3 i3 + R4 i4 – R5 i5 = 0
R1 i1 + R5 i5 + R6 i6 =uS
R1
R2
R3
R4
R5
R6
+
–
i2
i3
i4
i1
i5
i6
uS
1
2
3
4
1
2
3
KCL
KVL
(一般电流法中，表达成 Rk ik =  uSi)

## Slide 8
例1.
节点a：–i1–i2+i3=0
(1) n–1=1个KCL方程：
i1
i3
uS1
uS2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
uS1=130V, uS2=117V, R1=1, R2=0.6, R3=24.
求各支路电流及电压源各自发出的功率。
解
(2) b–( n–1)=2个KVL方程：
R2i2+R3i3= uS2
u=uS
R1i1–R2i2=uS1–uS2
0.6i2+24i3= 117
i1–0.6i2=130–117=13
1
2

## Slide 9
(3) 联立求解
–i1–i2+i3=0
0.6i2+24i3= 117
i1–0.6i2=13
解之得
i1=10 A
i3= 5 A
i2= –5 A
(4) 功率分析
Pu S1发=uS1i1=13010=1300 W
Pu S2发=uS2i2=117(–5)=–585 W
验证功率守恒：
PR 1吸=R1i12=100 W
PR 2吸=R2i22=15 W
PR 3吸=R3i32=600 W
P发=715 W
P吸=715 W
P发= P吸

## Slide 10
1
2
3
例2.
列写如图含理想电流源支路的支路电流方程。
b=5, n=3
KCL方程：
- i1- i2 + i3 = 0 (1)
- i3+ i4 - i5 = 0 (2)
R1 i1-R2i2 = uS (3)
R2 i2+R3i3 + R4 i4 = 0 (4)
- R4 i4+u = 0 (5)
KVL方程：
i1
i3
uS
iS
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
i5
i4
u
c
R4
解
1、引入电流源电压为变量，增加支路电流与电流源关系式。
附加方程：
i5 = iS (6)
2、在选择独立回路时，也可不选含此支路的回路。对此例，可不选回路3，即去掉方程(5)，而只列(1)~(4)及(6)。
含有无伴电流源时：

## Slide 11
解
列写下图所示含受控源电路的支路电流方程。
1
i1
i3
uS
 i1
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
i6
i5
u
c
2
4
i4
R4
+
–
R5
 u2
+
–
u2
3
方程列写分两步：
(a) 先将受控源看作独立源列方程；
(b) 将控制量用未知量表示，并代入(a)中所列的方程，消去中间变量。
KCL方程：
-i1- i2+ i3 + i4=0 (1)
-i3- i4+ i5 – i6=0 (2)
例3.

## Slide 12
1
i1
i3
uS
 i1
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
i6
i5
u
c
2
4
i4
R4
+
–
R5
 u2
+
–
u2
3
KVL方程：
R1i1- R2i2= uS (3)
R2i2+ R3i3 +R5i5= 0 (4)
R3i3- R4i4= µu2 (5)
R5i5= u (6)
补充方程：
i6= i1 (7)
u2= R2i2 (8)
另一方法：去掉方程(6)。

## Slide 13
若能求出各节点间电压，则各条支路电流即可由欧姆定律算出，或者选一个节点作为参考点，将其他节点相对于参考点间的电压求出，则各支路电流也就可用欧姆定律算出。
u2
u1
u3
③
②
①
例
假设节点电位为1、 2、 3
u1+u2+u3=0
因 u1=1 - 2
u2=2 - 3
u3=3 - 1
故u1+u2+u3=0
即假设了节点的电位后，KVL自动满足。
3.2 节点电压法(node voltage method)
节点点压法是在支路电流法基础上从减少未知量的思路得出的一种方法。

## Slide 14
参考点可以任意选择。其它节点与参考点的电压即是节点电位。
可见，节点电压法的独立方程数为(n-1)个。与支路电流法相比，方程数可减少b-( n-1)个。
假设节点电位前，必须首先指定电位参考点。
按惯例，这里节点电位称节点电压，符号还是用电压符号u。

## Slide 15
举例说明：
(2) 列KCL方程：
 iR出= iS入
i1+i2+i3+i4=iS1-iS2+iS3
-i3-i4+i5=-iS3
un1
un2
iS1
iS2
iS3
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
0
1
2
(1) 选定参考节点，标明其余n-1个独立节点的电压un1、un2
代入支路特性：

## Slide 16
整理，得
令 Gk=1/Rk，k=1, 2, 3, 4, 5
上式可简记为
G11un1+G12un2 = iSn1
G21un1+G22un2 = iSn2
标准形式的节点电压方程
其中
G11=G1+G2+G3+G4—节点1的自电导，等于接在节点1上所有支路的电导之和。

## Slide 17
G22=G3+G4+G5 —节点2的自电导，等于接在节点2上所有支路的电导之和。
G12= G21 =-(G3+G4)—节点1与节点2之间的互电导，等于接在节点1与节点2之间的所有支路的电导之和，并冠以负号。
iSn1=iS1-iS2+iS3—流入节点1的电流源电流的代数和。
iSn2=-iS3 —流入节点2的电流源电流的代数和。
* 自电导总为正，互电导总为负。
* 电流源支路电导为零。
* 流入节点取正号，流出取负号。

## Slide 18
由节点电压方程求得各支路电压后，各支路电流可用节点电压表示：
un1
un2
iS1
iS2
iS3
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
0
1
2

## Slide 19
un1
un2
uS1
iS2
iS3
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
0
1
2
+
-
若电路中含电压源与电阻串联的支路：
整理，并记Gk=1/Rk，得
(G1+G2+G3+G4)un1-(G3+G4) un2 = G1 uS1 -iS2+iS3
-(G3+G4) un1 + (G1+G2+G3+G4)un2= -iS3
其实就是等效电流源

## Slide 20
一般通式：
G11un1+G12un2+…+G1,n-1un,n-1=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,n-1un,n-1=iSn2
   
Gn-1,1un1+Gn-1,2un2+…+Gn-1,nun,n-1=iSn,n-1
其中
Gii —自电导，等于接在节点i上所有支路的电导之和(包括电压源与电阻串联支路)。总为正。
* 当电路含受控源时，系数矩阵一般不再为对称阵。
iSni — 流入节点i的所有电流源电流的代数和(包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源)。
Gij = Gji—互电导，等于接在节点i与节点j之间的所支路的电导之和，并冠以负号。

## Slide 21
节点点压法的一般步骤：
(1) 选定参考节点，标定(n-1)个独立节点；
(2) 对(n-1)个独立节点，以节点电压为未知量，列写其KCL方程；
(3) 求解上述方程，得到(n-1)个节点电压；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用节点电压表示)；

## Slide 22
特殊情况的处理
若电路中含有伴电压源，则应将其变换成电流源。
对无伴电压源是不能按常规变换成电流源的。
（1） 用电流源替换电压源，补充节点电压方程
（2）参考点设在电压源的某一端。省去一个方程。
1 、对受控源的处理
含有受控源的电路，列写节点电压方程时将受控源当成独立电源一样对待，再增加补充方程将控制量用节点电压表示即可。
2 、对无伴电压源的处理
下面通过例子来加以说明

## Slide 23
(1) 先把受控源当作独立源，列方程；
(2) 用节点电压表示控制量。
例1. 列写下图含受控源电路的节点电压方程。
iS1
R1
R3
R2
gmuR2
+
uR2
_
1
2
解：
uR2= un1

## Slide 24
试列写下图含无伴电压源电路的节点电压方程。
方法1:以电压源电流为变量，增加一个节点电压与电压源间的关系
方法2： 选择合适的参考点
G3
G1
G4
G5
G2
+
_
us
2
3
1
(G1+G2)u1-G1u2 =-i
-G1u1+(G1 +G3 + G4)u2-G4u3 =0
-G4u2+(G4+G5)u3 =i
u1-u3 = uS
u1= uS
-G1u1+(G1+G3+G4)u2- G3u3 =0
-G2u1-G3u2+(G2+G3+G5)u3=0
G3
G1
G4
G5
G2
+
_
us
2
3
1
i
例2.

## Slide 25
用节点法求各支路电流。
* 可先进行电源变换。
例3.
(1) 列节点电压方程：
uA=21.8V， uB=-21.82V
i1=(120-uA)/20k= 4.91mA
i2= (uA- uB)/10k= 4.36mA
i3=(uB +240)/40k= 5.45mA
i4= uA /40=0.546mA
i5= uB /20=-1.09mA
(0.05+0.025+0.1)uA-0.1uB= 6
-0.1uA+(0.1+0.05+0.025)uB=-6
(2) 解方程，得：
(3) 各支路电流：
20k
10k
40k
20k
40k
+120V
-240V
uA
uB
i4
i2
i1
i3
i5
解：
单位：mA

## Slide 26
3.3 叠加定理 (Superposition Theorem)
叠加定理:
在线性电路中，任一支路电流(或电压)都是电路中各个独立电源单独作用时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。
当一个电源单独作用时，其余电源不作用，就意味着取零值。即对电压源看作短路，而对电流源看作开路。
数学形式（x为响应，e为激励）

## Slide 27
三个电源共同作用
=
=
us1单独作用
+
us2单独作用
+
+
us3单独作用
+
R1
us1
R2
us2
R3
us3
i1
i2
i3
+
–
+
–
+
–
R1
us1
R2
R3
i1'
i2'
i3'
+
–
R1
R2
us2
R3
i1''
i2''
i3''
+
–
R1
R2
R3
us3
i1'''
i2'''
i3'''
+
–
例：求电路中各支路电流

## Slide 28
因此
i1=i1'+i1"+i1"'
i3=i3'+i3"+i3"'
i2=i2'+i2"+i2"'
上述以一个具体例子来说明叠加的概念，这个方法也可推广到多个电源的电路中去。

## Slide 29
使用叠加定理时应注意：
1、只适用于线性电路，只能用来计算电流或电压，原电路的功率不等于各分电路计算所得的功率。
3、每次只看一个独立电源作用，对不作用的电源处理为：电压源短路，电流源开路。每个独立电源单独作用时，受控源都要保留。
2、叠加时注意电压，电流的参考方向，当参考方向一致时相加；当参考方向不同时要相减。
！=
+
–
+
–
+
u
us
i
–
+
–
+
u’
us
i’
–
+
u”
i”

## Slide 30
例1.
求图中电压u。
+
–
10V
4A
6
+
–
4
u
解:
(1) 10V电压源单独作用，4A电流源开路
4A
6
+
–
4
u''
u'=4V
(2) 4A电流源单独作用，10V电压源短路
u"= -42.4= -9.6V
共同作用：u=u'+u"= 4+(- 9.6)= - 5.6V
+
–
10V
6
+
–
4
u'
注意参考方向！

## Slide 31
例2.
求电压us。
(1) 10V电压源单独作用：
(2) 4A电流源单独作用：
解:
us'= -10 i1'+4= -101+4= -6V
us"= -10i1"+2.44
= -10 (-1.6)+9.6=25.6V
共同作用：
us= us' +us"= -6+25.6=19.6V
+
–
10V
6
i1
4A
+
–
us
+
–
10 i1
4
+
–
10V
6
i1'
+
–
us'
+
–
10 i1'
4
6
i1''
4A
+
–
us''
+
–
10 i1''
4

## Slide 32
例3.
解:
采用倒推法：设i'=1A，推出此时us'=34V。
则
求电流i 。
RL=2 R1=1 
R2=1  us=51V
R1
R1
R1
R2
R2
RL
+
–
us
i
R2
2A
+
–
2V
5A
13A
3A
8A
21A
+
–
3V
+
–
8V
+
–
21V
+
–
us'=34V
i'=1A
推论：当电路中只有一个独立电源时，由叠加定理推知，该电路中各处电压或电流，都与该独立电源成正比关系。这个关系称为齐性定理。

## Slide 33
当已知激励和响应，未知网络时
（p86：3-4-2）
小结--叠加定理对3种电路的分析：
1.已知网络的分析
2.未知网络的分析
3.单激励源电路分析

## Slide 34
定理内容:
3.4 替代定理 (Substitution Theorem)
2、电路中任何一条支路，如果它的电流已知，则可以把这条支路用一个理想电流源替代。此理想电流源的大小和方向，应与原支路的已知电流相同。这样替代后不会改变电路中各处的电压和电流。
1、电路中的任何一条支路，如果它的端电压已知，则可以把这条支路用一个理想电压源替代，这个理想电压源电压的大小和极性，应该与原支路的已知端电压相同。这样替代后不会改变电路中各处的电压和电流。

## Slide 35
注：
1.替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。
3.替代后其余支路及参数不能改变。
例.3-11，P87
2. 若支路中的电压或电流为其余电路中受控源的控制量，则该支路不能被替代。
4. 分析电路时，对电路中各等电位点可以看作短 路，对其零电流支路可以当作开路处理 。

## Slide 36
在电路分析中，有时只需要研究电路中某一条支路的电压或电流。这时，可将该条支路从整个电路中分离出来。把电路的其余部分用一个等效电源代替，称为等效电源定理。
经这样等效变换后，电路就大大化简，计算该支路的电压或电流就很方便了。
R3
R1
R5
R4
R2
i
Rx
a
b
+
–
us
3.5 等效电源定理
等效电源定理有两种叙述方式，即戴维宁定理和诺顿定理。

## Slide 37
1、定理内容:
任何一个线性含有独立电源、线性电阻和线性受控源的二端网络，对外电路来说，可以用一个电压源(uoc)和电阻Req的串联组合来等效置换；此电压源的电压等于一端口的开路电压，而电阻等于一端口中全部独立电源置零后的输入电阻。 (对外等效！)
A
a
b
i
i
a
b
Req
uoc
+
-
3.5.1 戴维宁定理(Thevenin Equivalent)

## Slide 38
证明:
(a)
(b)
(对a)
利用替代定理，将外部电路用电流源替代，此时u, i值不变。计算u值。
=
+
根据叠加定理，可得
电流源i为零
网络A中独立源全部置零
1
2
A
i
+
–
u
N'
i
uoc
+
–
u
N'
1
2
+
–
Req
1
2
A
i
+
–
u
1
2
A
+
–
u'
1
2
P
i
+
–
u''
Req
u'= uoc (外电路开路时1 、2间开路电压)
u"= - Req i
u = u' + u" = uoc - Req i
此关系式恰与图(b)电路相同。

## Slide 39
2、 小结 ：
(1) 戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压uoc，电压源方向与所求开路电压方向有关。
(2) 串联电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路，电流源开路)后，所得无源一端口网络的等效电阻。
等效电阻的计算方法：
当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联的方法计算；
1
2
加压求流法或加流求压法。
开路电压与短路电流法比值。
3
2
3
方法更有一般性。
(3) 外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变(伏-安特性等效)。
(4) 当一端口内部含有受控源时，其控制电路也必须包含在被化简的一端口中。

## Slide 40
例1.
(1) 计算Rx分别为1.2、5.2时的i；
(2) Rx为何值时，其上获最大功率?
i
Rx
a
b
+
–
10V
4
6
6
4
解：
保留Rx支路，将其余一端口网络化为戴维宁等效电路：
a
b
+
–
10V
4
6
6
–
+
u2
4
+
–
u1
i
Rx
i
a
b
uoc
+
–
Rx
Req

## Slide 41
(1) 求开路电压
uoc = u1 + u2
= -104/(4+6)+10  6/(4+6)
= -4+6=2V
a
b
+
–
10V
4
6
6
–
+
u2
4
+
–
u1
+
-
uoc
(2) 求等效电阻Req
Req=4//6+6//4=4.8
(3) Rx =1.2时，
i= uoc /(Req + Rx) =2/6=0.333A
Rx =5.2时，
i= uoc /(Req + Rx) =2/10=0.2A
（4）Rx获得功率：
p=Rx i2
=Rx uoc2/(Req + Rx)
获得最大功率的条件：
dp/dRx=0
即： Rx = Req =4.8
Pmax=uoc2/(4Req)
Req
a
b
4
6
6
4
最大功率传输
条件：阻抗匹配

## Slide 42
含受控源电路中戴维宁定理的应用
求u0 。
3
3
6
i
+
–
9V
+
–
u0
a
b
+
–
6i
例2.
a
b
uoc
+
–
Req
3
u0
-
+
解：
(1) 求开路电压uoc
uoc=6i+3i
i=9/9=1A
uoc=9V
3
6
i
+
–
9V
+
–
uoc
a
b
+
–
6i

## Slide 43
(2) 求等效电阻Req
方法1：加压求流
u0=6i+3i=9i
i=i06/(6+3)=(2/3)i0
u0 =9  (2/3)i0=6i0
Req = u0 /i0=6 
3
6
i
+
–
u0
a
b
+
–
6i
i0
方法2：开路电压、短路电流(注意方向)
(uoc=9V)
6 i1 +3i=9
i=-6i/3=-2i
i=0
isc=9/6=1.5A
Req = uoc / isc =9/1.5=6 
3
6
i
+
–
9V
isc
a
b
+
–
6i
i1
Ⅰ
Ⅱ

## Slide 44
(3) 等效电路
a
b
uoc
+
–
Req
3
u0
-
+
6
9V

## Slide 45
例3.
解：
(1) a、b开路，i=0，uoc= 10V
(2)求Req：加压求流法
u0 =(i0-0.5 i0)103+ i0103 =1500i0
Req = u0 / i0 =1.5k
a
b
uoc
+
–
+
–
u
R
0.5k 
Req
(含受控源电路)用戴维宁定理求u
+
–
10V
1k
1k
0.5i
a
b
R
0.5k
+
–
u
i
1k
1k
0.5i
a
b
+
–
u0
i
i0

## Slide 46
u=uoc  500/(1500+500)=2.5V
isc = -i，(i-0.5i)103 +i103+10=0
1500i= -10i= -1/150 A
即 isc=1/150 A
 Req = uoc / isc =10  150=1500 
a
b
10V
+
–
+
–
u
R
0.5k
1.5k
(3) 等效电路：
开路电压uoc 、短路电流isc法求Req：
Req = uoc / isc
uoc =10V（已求出）
求短路电流isc (将a、b短路)：
另：
+
–
10V
1k
1k
0.5i
a
b
i
isc

## Slide 47
加流求压法求Req
i= i0
u0 =0.5i0  103 +i0  103 =1500i0
 Req = u0 /i0=1500 
1k
1k
0.5i
a
b
+
–
u0
i
i0
解毕！

## Slide 48
任何一个含独立电源，线性电阻和线性受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电流源和电导(电阻)的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的短路电流，而电导(电阻)等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导(电阻)。
3.5. 2 诺顿定理(Norton Equivalent)
戴维宁定理和诺顿定理也常称为等效发电机定理。
A
a
b
a
b
Gi(Ri)
isc
诺顿等效电路可由戴维宁等效电路经电源等效变换得到。

## Slide 49
例.
求电流i 。
12V
2
10
+
–
24V
a
b
4
i
+
–
4
i
a
b
Gi(Ri)
isc
(1)求isc
i1 =12/2=6A
i2=(24+12)/10=3.6A
isc=-i1-i2=- 3.6-6=-9.6A
解：
2
10
+
–
24V
a
b
isc
+
–
i1
i2
12V

## Slide 50
(2) 求Req：串并联
Req =102/(10+2)=1.67 
(3) 诺顿等效电路:
i = - isc1.67/(4+1.67)
=9.61.67/5.67
=2.83A
Req
2
10
a
b
b
4
i
a
1.67 
-9.6A
解毕！

## Slide 51: 本章结束